建设项目环境影响报告表

项目名称:高速精密切削工具和砂轮生产新建项目

建设单位(盖章):青岛万基万工具有限公司

编制日期 2019年4月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批拟建项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况：

| 项目名称 | 高速精密切削工具和砂轮生产新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 青岛万基万工具有限公司 |
| 法人代表 | 宋时汉 | 联系人 | 肖斐 |
| 通讯地址 | 青岛市黄岛区朝阳山路2425号 |
| 联系电话 | 18561421986 | 传真 |  | 邮政编码 | 266000 |
| 建设地点 | 青岛市黄岛区朝阳山路2425号 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | 切削工具制造C3321 其他非金属矿物制品制造C3099 |
| 占地面积(平方米) | 104258 | 绿化面积(平方m) | 15638.7 |
| 总投资（元） | 8000万 | 环保投资（元） | 69 | 环保投资占总投资比例 | 0.86% |
| 评价经费(万元) | -- | 预期投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模： 项目建设背景 青岛万基万工具有限公司位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，是2006年10月26日由韩国（株）YG-1公司在青岛胶南临港经济技术开发区注册成立的独资企业，公司产品主要为各种规格的铣刀、丝锥、钻头等高速精密数控切削工具和砂轮。 青岛万基万工具有限公司现有生产项目包括“高速精密切削工具项目”、“精密金属切削刀具的表面涂层项目”、“砂轮生产项目”等三个。 “高速精密切削工具项目”2007年3月5日取得胶南市环保局环评批复（南环评字【2007】44号），见附件6，2011年8月30日通过胶南市环保局项目竣工环境保护验收（南环验【2011】041号），见附件8；“精密金属切削刀具的表面涂层项目”2013年5月13日取得胶南市环保局环评批复（南环审【2013】90号），见附件4，2016年9月28日通过青岛市环保局黄岛分局项目竣工环境保护验收（青环黄验【2016】140号），见附件5；“砂轮生产项目”2011年4月19日取得胶南市环保局环评批复（南环审【2011】104号），见附件10，但由于企业原因一直未进行竣工环境保护验收。 青岛万基万工具有限公司现已将“砂轮生产项目”由单一陶瓷结合剂砂轮生产线更改为陶瓷结合剂砂轮生产线和树脂结合剂砂轮生产线，生产工艺发生重大变动；“高速精密切削工具项目”多次增加新设备，污染防治措施发生重大变动。根据《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）第十二条和《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）第二十四条的规定，青岛万基万工具有限公司“砂轮生产项目”和“高速精密切削工具项目”需重新报批环境影响评价文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于“十九、非金属矿物制品业 55耐火材料及其制品 其它”类和“二十二、金属制品业 67金属制品加工制造 其他（仅切割组装外）”类，应当编制环境影响报告表。青岛万基万工具有限公司委托山东广宇环保工程咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1，评价单位在现场踏勘、基础资料收集和工程分析的基础上，编制了本项目环境影响报告表。 二、建设项目符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，“砂轮生产项目”不在“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属于允许类项目；项目所使用的设备不在“限制类”或“淘汰类”设备名录内；生产的砂轮不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制生产的直径450mm以下的各种结合剂砂轮，符合相关的国家产业政策；“高速精密切削工具项目”产品为用于三轴以上联动数控机床、数控系统的各种规格的铣刀、丝锥、钻头等高速精密数控切削工具。属于鼓励类“十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”；项目热处理过程中使用高温氯化钡盐浴炉进行淬火，根据产业政策要求，淘汰类“十、机械 2、热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰）”；本项目不属于《外商投资准入管理目录》（2018年版）中“限制类”和“禁止类”项目，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），本项目不在特别管理措施之内，故本项目符合国家产业政策的要求。 2、规划、用地、生态红线的符合性 （1）规划符合性分析 本项目重新报批环境影响评价文件，生产规模不变，不新增厂房，根据建设方提供的《建设用地规划许可证》（编号：2006-081，见附件3）和青岛西海岸新区总体规划（2017-2035年），项目用地为工业用地，符合青岛西海岸新区总体规划（2017-2035年），项目与青岛西海岸新区总体规划（2017-2035年）位置关系图见附图五。 （2）用地符合性分析 本项目位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，占地面积104258m2。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不在其中列出的“限制或禁止用地项目目录”名单内。根据建设方提供的土地证书，项目用地性质为国有土地出让的工业用地（土地证书证号【017470726】，见附件2），项目用地符合土地利用要求。 （3）生态红线符合性分析 根据山东省生态保护红线规划（2016-2020），项目所在地不在生态保护红线区内，距离项目最近的生态保护红线区为项目东北方向2.3km处的小珠山生物多样性维护生态保护红线区（SD-02-B4-02），其范围为“北至大夯村以南和黄渔公路，东至台子沟村，山子西村和毛家山村，南至大楼村，西至大报屋村和大洼村。”项目与小珠山生物多样性维护生态保护红线区位置关系图见附图四。 3、总平面布置 项目位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号青岛万基万工具有限公司原厂区内，厂区东侧由北向南分别是青岛惠陆有机硅有限公司、青岛福茂荣机械科技有限公司，南侧隔空地为青岛宜春金属制造有限公司，西侧隔朝阳山路为青岛桓祥实业有限公司，北侧为青岛奥晶工贸公司。具体地理位置见附图一。 项目所在厂区正门朝西，位于朝阳山路，厂区厂房分布情况为：自北向南，自西向东分别布置1#、2#、3#、8#、7#、4#、6#、5#厂房，其中1#厂房为砂轮生产车间，2#厂房一层已出租给青岛超世纪工具有限公司，二层为青岛万基万工具有限公司食堂，3#、4#、5#、6#一层、7#厂房为精密金属切削工具项目，8#厂房为精密金属切削刀具的表面涂层项目，该项目已进行环评并通过竣工环保验收，本次环评不再对其进行评价。6#厂房二层为办公区。本项目不新增厂房。根据各生产车间生产产品类别，分别增加生产设备及相应环保设备，不改变原有厂区平面布置。项目各生产车间根据工艺流程分区布置，缩短了生产物料运输距离，流程顺畅连续（项目平面布置图详见附图二）。 三、项目组成 项目组成及主要工程内容见表1。 表1 项目组成及主要工程内容 名称 项目组成 主要内容 建设内容及规模 高速精密切削工具和砂轮生产新建项目 主体工程 1#厂房 砂轮生产车间，建筑面积3780㎡，陶瓷砂轮生产线位于车间北部，树脂砂轮生产线位于车间南部 3#厂房 1座1层砖混结构，建筑面积3780㎡，主要进行丝锥的加工生产 4#厂房 1座1层砖混结构，总建筑面积3780㎡，分为东西两间，东侧车间主要对需要进行热处理的工件进行表面热处理，建筑面积约为1500㎡，西侧车间为丝锥下料加工车间，建筑面积约为2268㎡，4#厂房中间位置靠南一侧为燃油锅炉房，建筑面积约为12㎡ 5#厂房 1座1层砖混结构，建筑面积3780㎡，主要进行钻头的加工生产 6#厂房 1座1层砖混结构，建筑面积3780㎡，主要进行铣刀的加工生产 7#厂房 1座1层砖混结构建筑，建筑面积3780㎡，主要进行非标钻头、铰刀、铣刀、拉刀等的加工生产 喷砂房 1座1层复合板钢结构，建筑面积60㎡，主要对需要进行喷砂处理的工件进行喷砂处理 辅助工程 办公室 位于6#厂房上方东侧2层，为职工提供办公生活 质检室 位于1#厂房内部西北侧，建筑面积约为126㎡ 食堂 位于2#厂房（已出租）东侧2层，为职工提供就餐 锅炉房 位于4#厂房中部，0.5t燃油热水锅炉 储运工程 原料仓库 5座，分别位于1#厂房内部西南侧、4#厂房内部北侧、7#厂房内部东侧1层、2#厂房（已出租）内部东侧1层、8#厂房（涂层加工厂房）内部北侧1层 成品仓库 1座，位于8#厂房（涂层加工厂房）北侧1层 一般固体废物暂存库 2座，1座面积为80㎡，位于8#厂房涂层成品仓库与涂层车间之间靠西一侧，1座面积为50㎡，位于2#厂房北侧 危险废物暂存库 2座，1#危废暂存库，面积为80㎡，位于8#厂房涂层成品仓库与涂层车间之间靠东一侧；2#危废暂存库，面积为130㎡，位于6#铣刀生产车间北侧 垃圾暂存点 1处，面积为50㎡，位于2#厂房北侧 环保工程 废气 4台烧成炉废气由各自15m排气筒（1#、2#、3#、4#）排放；研磨设备自带除尘器，经除尘器处理后的废气串联室外经一台脉冲布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（5#）排放；热硬化炉废气经光氧等离子废气处理设备处理后通过一根15m排气筒（6#）排放；4#车间热处理废气由集气罩收集+布袋除尘后经1根15m高排气筒（7#）排放；3#车间、5#车间清洗废气经喷淋吸附塔喷淋处理后通过2根15m排气筒（8#、9#）排放；3#车间东侧喷砂房喷砂废气由设备自带布袋除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经1根20m排气筒（10#）排放；燃油锅炉柴油经低氮燃烧后废气由15m高排气筒（11#）排放；2#车间食堂油烟废气由油烟净化装置处理后通过高于屋顶1.5m排气筒（12#）排放 废水 生活污水（含食堂废水）、生产废水经厂区预处理达到相应排放标准后排入海清环保科技有限公司污水处理厂进一步处理后排放 噪声 基础减振、车间隔声 固体废物 1、一般工业固体废物:废包装材料外售综合利用；边角料、砂轮研磨除尘器收集的粉尘回收利用；喷砂抛丸除尘器收集的粉尘外售物资回收公司；不合格品外售物资回收公司 2、危险废物：废清洗液、喷淋废液、废机油委托菏泽万清源环保科技有限公司处理，废乳化液委托青岛新世纪环保科技有限公司处理；废切削液桶、废矿物油桶和废二氯甲烷包装物委托江苏轩海化工包装容器有限公司处理；盐浴后废盐渣、盐浴废水处理后废渣委托鑫广绿环再生资源股份有限公司处理；废硅藻土、废离子交换树脂委托有资质单位处理 3、生活垃圾：生活垃圾、废含油抹布由环卫部门统一处理 4、食堂垃圾：食堂垃圾袋装后日产日清，由有餐厨垃圾处理资质的单位清运处置 公用工程 供水 青岛西海岸公用事业集团水务有限公司 供电 源自黄岛区市政电网 供气 新奥燃气黄岛有限公司提供 2、生产规模 本项目产品主要为砂轮、高速精密切削工具，生产规模见表2。 表2 项目主要产品及生产规模 序号 项目名称 产品名称 型号 产量 1 砂轮项目 陶瓷结合剂砂轮 610mm、510mm、 455mm 320t/a 树脂结合剂砂轮 400t/a 2 高速精密切削工具项目 丝锥成品 2mm-30mm 480万支/年 钻头成品 2.0~13.0 1080万支/年 铣刀 0.1mm-25mm 480万支/年 非标钻头、非标铰刀、非标铣刀、拉刀 —— 12万支/年 3、主要原辅材料 （1）项目主要原辅材料见表3。 表3 项目主要原辅材料表 类别 名称 消耗量 厂区最大贮存量 砂轮项目 棕刚玉 220t/a 55t 白刚玉 320t/a 80t 黄糊精、粘土等 31t/a 10t 绿碳化硅、碳化硅 50t/a 20t 单晶刚玉 50t/a 20t 粉末酚醛树脂 120t/a 20t 液体酚醛树脂 40t/a 10t 高速精密切削工具项目 高速钢 391t/a 100t 模具钢 50t/a 10t 硬质合金 110 30t 切削液 5t/a 1t 切削油 65t/a 10t 二氯甲烷 60t/a 2t 水基型清洗剂 10t/a 2t 燃油锅炉用轻质柴油 70t/a 1t 盐浴炉用液氮 27t/a 0.5t 钡盐（BaCl2） 66t/a 1t 乙炔 6瓶/a 3瓶 液氧 62瓶/a 10瓶 项目主要原辅材料的理化性质如下： ①钡盐（BaCl2） 本项目热处理工序使用钡盐（BaCl2）为加热介质。BaCl2是无色透明的晶体，味苦咸，在100℃时即失去结晶水，但放置在湿空气中又重新吸收二分子结晶水。易溶于水，溶于甲醇，不溶于乙醇、乙酸乙酯和丙酮。易吸湿，需密封保存。相对密度3.86。熔点963℃，不燃，高毒。折光率1.635。属于一类毒物，受管制。主要用于金属热处理、钡盐制造、电子仪表，还可用作软水剂，也用作脱水剂和分析试剂以及机械加工中的热处理剂。 ②切削液 切削液是由极压剂、防锈剂、矿物油及多种表面活性剂，经科学方法调制而成的新一代半合成微乳型水溶性切削液，是介乎全合成切削液与乳化液之间的一种半合成切削液，既有乳化油的润滑性、极压性又具备合成切削液的环保性能、优异的清洗性能、使用周期长等性能。 ③切削油 切削油主要由基础油、加工性能添加剂、性能增强剂等组成，具有良好的润滑性能，适合对润滑性要求高，重负荷、切削余量高的加工，表面精度要求高，水对刀具或零件有不良影响的场合以及难加工材料等。其中加工性能添加剂目前普遍使用的如：酯类（醚类）、氯、磷、硫、固体类添加剂为主，性能增强剂包括：抗氧剂、抗油雾剂、防锈/防蚀剂、抗泡剂、着色剂/颜料、香味剂等。 ④二氯甲烷 分子式：CH2Cl2。无色透明液体，具有类似醚的刺激性气味。微溶于水，与绝大多数常用的有机溶剂互溶，与其他含氯溶剂、乙醚、乙醇也可以任意比例混溶。二氯甲烷能很快溶解在酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、甲酰胺、环己胺、乙酰乙酸乙酯中。纯二氯甲烷无闪点，含等体积的二氯甲烷和汽油、溶剂石脑油或甲苯的溶剂混合物是不易燃的，然而当二氯甲烷与丙酮或甲醇液体以10：1比例混合时，其混合液具有闪点，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限6.2%~15.0%(体积)。二氯甲烷熔点-97°C，沸点39.75℃，属于《优先控制化学品名录（第一批）》和《有毒有害大气污染物名录（第一批）》中所列化学品。 ⑤水基型清洗剂 6#厂房使用的清洗剂为普通水基型清洗剂，具有清洗能力好，去污力强；不燃不爆，使用安全，无挥发性有机溶剂，不污染环境；节约资源，洗涤成本低；洗涤过程对被清洗机件无损伤，洗后对机件不腐蚀的优点。 ⑥乙炔 乙炔（quē）最简单的炔烃。易燃气体。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。难溶于水，易溶于丙酮，在15℃和总压力为15大气压时，在丙酮中的溶解度为237g／L，溶液是稳定的。 原辅材料平衡 项目二氯甲烷平衡图见图1，氯化钡平衡图见图2。 图1 二氯甲烷平衡图（单位：t/a） 图2 氯化钡平衡图（单位：t/a） 4、主要设备 （1）项目主要生产设备见下表： 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 台（套）数 1 研磨机 486 2 车床 119 3 烧成炉 4 5 清洗机 5 6 混料机 9 7 成型机 6 8 热硬化炉 5 9 盐浴炉 2 10 回火炉 15 11 着色炉 2 12 喷砂机 23 13 抛光机 10 14 燃油锅炉LHS0.5-0.7-Y(Q) 1 项目主要环保设备见下表： 表5 项目主要环保设备一览表 序号 设备名称 台（套）数 备注 1 光氧等离子废气处理设备 1 树脂砂轮硬化工序 2 脉冲布袋除尘器 3 砂轮研磨、热处理车间、喷砂房 3 喷淋吸附塔 2 清洗工序 4 油烟净化器 1 食堂 5、劳动定员与工作制度 项目劳动定员600人，8小时两班制，全年生产300天。 6、配套公用工程 （1）供气 项目天然气用量11.2万m3/a，由新奥燃气黄岛分公司提供。 （2）供水 公司全年用水量约24000m3，全部为新鲜水，其中精密金属切削刀具表面涂层项目用水523m3/a，本项目用水23477m3/a。 本项目生产用水主要包括高速精密切削工具项目切削液配置用水、水基型清洗剂配置用水、锅炉用水、盐浴后清洗用水、车间保洁用水、喷淋用水以及砂轮生产项目混料机清洗用水。 1）切削液配置用水 高速精密切削工具项目对金属件进行机加工的过程中需用使用切削液，其中切削液在使用过程中需用水进行稀释。项目切削液的使用量为5t/a，按照切削液1：8的比例进行稀释，切削液配制所用水量为40t/a。 2）水基型清洗剂配置用水 高速精密切削工具项目6#铣刀生产车间内使用普通水基型清洗剂对加工好的铣刀机件进行超声波清洗，根据企业提供资料，普通水基型清洗剂使用过程中需用水进行稀释。项目普通水基型清洗剂的使用量为10t/a，按照水基型清洗剂与水1:9的比例进行稀释，普通水基型清洗剂稀释用水量为90t/a。 3）锅炉用水 高速精密切削工具项目热处理车间所需热水和水基型清洗剂配置用热水由1台0.5t/h燃油热水锅炉供给。生产用热水量为900t/a。锅炉软化水采用离子交换树脂工艺制备。锅炉排水包括锅炉排污水和离子交换树脂再生反冲洗废水。锅炉排污水为锅炉总用水量的3%，离子交换树脂再生反冲洗废水为锅炉总用水量的10%，则锅炉总用水量为1017t/a。 4）盐浴后清洗用水 高速精密切削工具项目热处理车间使用BaCl2作为电解质进行盐浴淬火，淬火后的工件上沾有少量的电解质，需用水进行清洗。根据企业提供资料，盐浴后清洗用水量约为900t/a，由燃油热水锅炉提供。 5）车间保洁用水 项目车间保洁用水量约为6t/d，即1800t/a。 喷淋用水 项目3#、5#车间二氯甲烷清洗采用喷淋吸附塔处理挥发二氯甲烷，喷淋水循环利用，两个水箱总容量1.5m3，水溶液饱和吸附后需更换，二氯甲烷溶于50倍的水，年处理二氯甲烷量3.672t，喷淋用水量约18t/a 7）混料机清洗用水 根据企业实际运行情况，砂轮生产项目混料机清洗用水量为900t/a。 （2）生活用水及食堂用水 扣除生产用水3775m3/a，项目职工生活用水5000m3/a，食堂用水量为14702m3/a。 （3）排水 项目厂区的排水系统采取雨污分流，分为生产污水系统、生活污水系统和雨水系统。在厂区内设置一座污水处理站处理盐浴清洗废水，处理达标后与其它生产废水通过市政污水管网排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂（原海王污水处理厂）处理；生活污水依托厂区化粪池处理后与经隔油池处理后的食堂废水经市政污水管网排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂（原海王污水处理厂）处理；厂区雨水经雨水口收集后，先排入厂区雨水系统，最终排入市政雨水管网。 项目水平衡图见图3。 图3 项目水平衡图（单位：t/a） （4）供电 项目总用电量为1215万kWh/a，源自黄岛区市政电网。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 青岛万基万工具有限公司现有项目包括“高速精密切削工具项目”、“精密金属切削刀具的表面涂层项目”、“砂轮生产项目”等三个项目。根据现场勘查，厂区内已建设1#至8#生产车间、喷砂房及其附属设施，2#生产车间已租赁给青岛超世纪工具有限公司从事刀柄生产，该公司于2014年7月25日取得青岛环保局环评批复，于2014年8月12日通过青岛环保局验收。 项目存在的环境问题及解决方案 1、废气处理设施 存在的问题：本项目现场废气处理设施不完善，高速精密切削工具项目5#车间清洗废气排气筒高度为10m，食堂油烟排气筒高出所在屋顶0.5m，其余排气筒高度均为12m。 解决方案：按照现有环境管理要求，1#车间砂轮研磨工序、4#车间热处理工序、喷砂房配套建设废气处理设施布袋除尘器3台/套，3#、5#车间清洗工序建设喷淋吸附塔2台/套，职工食堂建设油烟净化装置1台/套，1#车间砂轮热硬化工序建设光氧等离子废气处理设备1台/套，现场不低于15m且高于200m半径范围内最高建筑物3m以上废气排气筒11根，高于所在屋顶1.5m的厨房油烟废气排气筒1根。本次环评要求企业于2019年上半年完成整改。 2、废水处理设施 存在的问题：项目盐浴清洗废水排放无处理，只经过沉淀池后排到市政管网。 解决方案：按照现有环境管理要求，增加废水处理设施—化学沉淀池，确保特殊废水处理达标后排放到市政污水处理厂，此项工作应于2019年上半年完成。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)： 一、地理位置 青岛万基万工具有限公司位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，东经120°1'20.56"，北纬35°55'39.52"，项目依托现有厂房进行加工生产，项目周围交通方便、配套齐全，地理位置优越，项目具体位置见附图一项目地理位置图。 黄岛区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔。位于北纬35°35′~36°08′，东经119°30′~120°11′。南临黄海，北靠胶州市，西邻诸城市、五莲县和日照市。东北西南斜长79.25公里，东西宽62.36公里。陆域面积2096平方公里，海域面积约5000平方公里，区内海岸线282公里，滩涂83平方公里，岛屿42处，沿岸分布自然港湾23处。 二、地形、地貌 黄岛区属鲁东丘陵区，呈西高东低之势，境内山岭起伏，沟壑纵横。有海拔100m～400m的山峰45座，西部主要有小珠山山脉，分别向东向西绵延数十里，为西部的天然屏障。主峰海拔724.9m，山基多为花岗岩和石灰岩。全区除辛安办事处东部近海处有平均海拔3m的冲积平原外，其他均属丘陵山地。 胶州湾是深入内陆的半封闭式海湾，以团岛头（36°02′36″N、120°16′49″E）与薛家岛脚子石（36°00′53″N、120°17′30″E）连线为界，与黄海相通。湾内水深域阔，东西宽27.8km，南北长33.3km，湾口开向东南，口门最窄处为3.1km，岸线长187km，海湾面积为397km2（1985年海图）。其中零m等深线以下面积为256km2，5m等深线以下面积为98km2，10m等深线以下面积为49.94km2，平均水深7m，最大水深64m。海湾东侧陆域为崂山山地，南侧陆域为珠山山地，北部和西部为胶莱河平原及丘陵，沿岸有海泊河、李村河、白沙河、墨水河、洪江河、桃源河、大沽河、南胶莱河、洋河、漕汶河、岛耳河、龙泉河、辛安河等河流入海，海底地势由北向南倾斜，湾口有一深30m～40m的冲刷深槽，深槽向湾外延伸分成两支，与黄海水下岸坡及浅海陆架相连，在湾内向北呈指状幅散，自东向西有4条水道：沧口水道、中央水道、大沽水道和岛耳河水道，其中以沧口水道延伸最远。水道之间为凸起的正地形。海湾北部由于沉积物淤积，地形平坦。 胶州湾周边地貌类型主要有：（1）侵蚀剥蚀丘陵，分布在红石崖至红岛一线东南侧的山地周围，高程为50m～200m；（2）侵蚀剥蚀平台，分布在胶州湾的西南、西北和红岛地区，高程为10m～50m；（3）侵蚀剥蚀准平原，分布在河套、马戈庄以北地区；（4）冲击海积平原，分布在白沙河口至城阳以东地区。 三、气候、气象 黄岛区地处北温带季风区域内，暖温带半湿润大陆性气候，空气湿润，雨量充沛，温度适中，四季分明，有明显的海洋气候特点，具有春寒、夏凉、秋爽、冬暖的气候特征，是天然的避暑胜地。多年平均气温12.7℃，极端高气温38.9℃，极端低气温-16.4℃。全年8月份最热，平均气温25.1℃；1月份最冷，平均气温-1.2℃。年平均降雨量775.6mm，年降水量最多为1353.2mm，最少仅407mm。多年年平均风速为2.8m/s，以东南风为主导风向。王台镇地处暖温带，属湿润大陆性气候，年平均气温13摄氏度，年日照时间2448小时，年平均降雨量798毫m，无霜期206天。 河流、水系 地表水 黄岛区区属东南沿海水系，地表水均为季节性河流。地表水资源总量为1.6879亿m3，。有风河、白马河、吉利河等几大水系，其中流域面积大于100平方公里的河流有风河、横河、吉利河、白马河、甜水河、洋河、巨洋河和胶河。这些河流均为季风区雨源型河流，位于山区，自成流域体系，源短流急，除胶河外均单独入海，汛期河水暴涨暴落，汛后基本断流。 地下水 黄岛区地下水资源总量为1.4055亿m3，地下水水位较浅，一般位于自然地面下2m～3m，最高为1m左右，最低为5m。项目所在地地下水主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水，含水层均为弱透水层，蓄水性很差。 五、植被 黄岛区地处山东半岛西南隅，胶州湾畔，属温带落叶阔叶林区，雨量充沛，四季分明，适合多种动植物生长。动、植物为我国华北地区农业生态系统的常见种类，山丘植被为常绿针叶林、落叶阔叶林；平原为草甸植被。野生动物有野兔、蛇、麻雀、喜鹊等。无珍稀、濒危物种存在。 项目所在地青岛临港经济开发区概况 青岛临港经济开发区位于青岛市黄岛区，2006年8月经省政府批准为省级开发区，2008年12月正式组建管委会。 同三高速公路、204国道和疏港高速公路贯通整个园区，东北接环胶州湾高速公路，东南靠环青岛滨海交通大道，连接青岛经济技术开发区，总长11.8公里的东西快速通道贯穿园区中部，东距青岛前湾港20公里，北距济青南线高速、胶济铁路分别为5公里、30公里，经胶州湾高速公路去青岛流亭国际机场30公里，经青岛跨海大桥和青岛海底隧道去青岛市区仅30分钟车程，位置优越，交通十分便利。 中国铝业、中国船舶(北船管业)、中国联合水泥(鲁宏水泥)、中国兵器(五三所)、中国质监、中国建材等大批“国字号”企业以及海尔胶南工业园、东元机电、帝森克虏伯风力发电设备、德枫丹(青岛)机械、凯创科技等一批投资规模大、产业带动作用强、科技含量和技术装备水平高的大项目相继入驻，形成了家电电子、汽车船舶配件、先进装备制造、橡胶轮胎、生物医药、现代物流等六大产业集群，园区已成为国内外客商理想的投资创业和生活居住乐园。 青岛临港经济开发区已完成基础设施建设投资11.5亿元，高标准建设了道路、热力、燃气、供电、通讯、供排水、污水处理、有线电视等基础设施，一期开发区域内达到了“七通”建设标准。其中，园区高标准建设了220千伏变电站，拥有热电联产企业“易通热电有限公司”、天然气供给企业“新奥燃气公司”和自来水“青岛西海岸公用事业集团水务有限公司”，实现了能源中心集中供热、供气，园区日供水能力达20万立方米。另外，园区生活居住、文化教育、医疗卫生、休闲度假、运动健身等配套服务设施齐全。青岛海清环保科技有限公司隶属于青岛海王纸业集团，位于黄岛区海王路342号，设计处理能力为日处理污水3.00万立方米，自2007年2月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准。本项目生活污水和生产废水进入该污水处理厂处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境)： 一、环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据《青岛市人民政府关于印发青岛市环境空气质量功能区划的通知》（青政发[2014]14号）的规定，项目所在地为环境空气质量二类区。 根据《2017年度青岛市环境公报》（索引号：005118462/2018-00126），2017年项目区域环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧浓度分别为37μg/m3、76μg/m3、14μg/m3、33μg/m3、172μg/m3，一氧化碳浓度为1.3mg/m3。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧浓度超出二级标准。 2、地表水质量现状 项目建设区周围无大的水质污染源，该地区最近地表水为隐珠河（位于本项目西侧约1300m），根据《黄岛区静脉产业园项目环境影响报告书》，青岛京诚检测科技有限公司2017年9月20日对隐珠河河水采样分析表明，隐珠河水质除总氮超标外，其余检测因子符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准要求。 3、声环境质量现状 拟建项目位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，青岛万基万工具有限公司现有厂区内。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定及环境管理部门的要求，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 根据《2017年度青岛市环境公报》（索引号：005118462/2018-00126），项目区域昼间噪声稳定达标，夜间噪声不能够稳定达标。 4、生态环境现状 项目所在区域以人工植被为主，自然植被资源相对较少，生态环境一般。 二、周边污染源情况及主要环境问题 根据现场勘查可知，项目周围主要污染源为交通噪声、汽车尾气、企业废气、设备噪声等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目厂址周围主要环境敏感保护目标见表6。 表6 项目周围主要环境敏感保护目标 环境 要素 保护目标 相对本项目 环境功能 方位 距离（m） 规模 性质 环境 空气 薛家岭村 N 681 700人 村居 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 水城村 NE 615 750人 村居 冯家岭村 SE 718 800人 村居 地表水 隐珠河 西侧 1300 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 声环境 厂界外200m范围内的敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 环境 项目东北侧2300m处小珠山生物多样性维护生态保护红线区 森林、水库

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。特征污染物甲醛、氨、TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。酚类参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1一次容许浓度最大值。具体见表7。 表7 环境空气质量标准 污染物 浓度限值，μg/m3 标准来源 年平均 24小时平均 8小时平均 1小时平均 SO2 60 150 — 500 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 NO2 40 80 — 200 TSP 200 300 — — PM2.5 35 75 — — PM10 70 150 — — 氨 — — — 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 甲醛 — — — 50 TVOC — — 600 — 酚类 20 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准 一次容许浓度最大值 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L pH值无量纲 标准 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 BOD5 COD 氨氮 总磷 石油类 III类 6~9 ≥3 ≤10 ≤6 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.05 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。 表9 声环境质量标准 类别 时段dB（A） 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值要求。 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 时段 dB（A） 昼间 夜间 3类 65 55 2、营运期有组织颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区的排放浓度（10mg/m³）限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求；无组织颗粒物排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准要求。 砂轮生产项目烧成炉和精密切削工具项目盐浴炉排放的污染物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求。 燃油锅炉废气SO2、NOx、颗粒物的排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求。 砂轮生产项目有组织甲醛、酚类排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准。 VOCs（二氯甲烷）参照执行《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业、表2排放限值标准。 职工食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位排放限值要求。 表11 项目产生的大气污染物排放标准 污染物名称 标准值 单位 标准来源 颗粒物 有组织 排放浓度 10 mg/m3 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值 排放速率 3.5(15m排气筒) kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准和无组织排放监控浓度限值 无组织排放 1.0 mg/m3 SO2 有组织 排放浓度 50 mg/m3 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表2重点控制区排放浓度限值 NOx 排放浓度 100 mg/m3 颗粒物 排放浓度 10 mg/m3 SO2 有组织 排放浓度 50 mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 NOx 排放浓度 100 mg/m3 颗粒物 排放浓度 10 mg/m3 烟气林格曼黑度（级） 1 酚类 有组织 排放浓度 100 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 排放速率 0.10(15m排气筒) kg/h 无组织排放 0.08 mg/m3 甲醛 有组织 排放浓度 25 mg/m3 排放速率 0.26（15m排气筒） kg/h 无组织排放 0.20 mg/m3 食堂油烟 排气筒 0.8 mg/m3 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006） VOCs 排放浓度 60 mg/m3 《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019） 排放速率 3(15m排气筒) kg/h 无组织 2.0 mg/m3 臭气浓度 无组织排放 20 无量纲 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准 3、厂区总排口排放的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级（COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，NH3-N：25mg/L，总氮：45mg/L，总磷：5mg/L，TDS：2000mg/L，氯化物：800mg/L）后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂，污水处理厂处理后的废水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求。 4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量控制 指标 | 项目生产废水包括锅炉排水、盐浴后清洗废水、车间保洁废水、混料机清洗废水。锅炉排水、车间保洁废水及混料机清洗废水经沉淀后排入市政污水管网，最终进入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理；盐浴后清洗废水添加Na2CO3进行化学沉淀处理后排入市政污水管网，最终进入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 项目食堂餐饮废水经隔油池处理后与通过化粪池处理的生活污水直接排入市政污水管网，最终进入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 综上所述，项目污水总量指标由污水处理厂统一申请，项目无需单独申请废水总量指标。 项目燃油锅炉和烧成炉燃烧产生的废气中含有SO2和NOx，排放量为0t/a和0.477t/a，项目排放的挥发性有机物的量为0.648t/a，根据山东省挥发性有机物倍量替代要求，本项目需申请废气SO2、NOx和挥发性有机物总量控制指标分别为0t/a、0.477t/a和1.296t/a。 |
| 营运期工程分析 一、工艺流程及产污环节 （一）精密切削工具项目 1、3#车间丝锥产品工艺流程及产污环节 （1）3#车间丝锥产品工艺流程及产污环节 图4 3#车间丝锥产品工艺流程及产污节点图 说明：5#车间钻头产品工艺流程及产污环节类似于3#车间丝锥生产工艺，相比丝锥生产，钻头生产没有喷砂处理。 （2）工艺流程说明 1）原料切割：将高速钢、模具钢等原材料进行下料切削成产品所需规格尺寸，为了保护下料工具切刀、减少切割过程金属颗粒物无组织排放，切割过程中使用切削液进行润滑。该工序产污主要有原料下脚料（S1）、废切削液（S2）、切割粉尘（G1）和机械噪声（N）。 2）热处理：切割好的工件送入4#热处理车间盐浴炉进行热处理，盐浴热处理通过加热、包、冷却处理，改变材料表面或内部的成分或结构，增加产品强度。该工序主要产污包括盐浴后清洗废水（W1）、热处理废气（G2）、盐浴后废盐渣（S3）、盐浴废水处理后废渣（S4）和设备噪声（N）。 3）研磨：热处理后的工件送回3#车间，根据不同产品要求将工件在研磨机上进行研磨加工，研磨过程中配合使用切削油进行冷却、润滑。研磨工序主要产污有机加工废气（G3）、废硅藻土（S5）以及机械噪声（N）。 4）喷砂：研磨完的丝锥工件表面带有大量微毛刺和残留物，研磨完成的工件进行表面喷砂处理，去除工件表面微毛刺和残留物。该工序主要污染为喷砂废气（G4）、喷砂废气除尘装置回收粉尘（S6）和机械噪声（N）。 5）清洗：喷砂处理后的丝锥放入超声波清洗机内进行清洗，清洗剂为二氯甲烷，其主要目的是去除丝锥表面的切削液等成分。清洗工序主要污染有清洗废气（G4）、废清洗液（S6）和设备噪声（N）。 6）检查、包装入库：产品清洗后完成生产，最后将对丝锥产品进行检验后包装入库待售，检验不合格的产品回收统一处理。该工序产生不合格品（S8）。 2、6#车间铣刀产品工艺流程及产污环节 （1）6#车间铣刀产品工艺流程及产污环节 图5 6#车间铣刀产品工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程说明 1）原料切割：将原材料硬质合金材料利用切割机进行下料切割成所需尺寸，切割过程中使用切削液进行润滑；该工序污染主要有下脚料（S1）、废切削液（S2）、切割粉尘（G1）和机械噪声（N）产生； 2）研磨：切断后的工件固定在研磨机上进行研磨，研磨过程中使用切削油进行冷却、润滑，同时对研磨过程防止金属颗粒飞溅有一定效果；该工序污染包括机加工废气（G3）、废硅藻土（S5）和机械噪声（N）产生； 3）清洗：将研磨后的工件放入超声波清洗机内进行清洗，清洗剂为普通水基型清洗剂，使用过程与热水按照一定比例配合使用。该工序有清洗后含废切削液的废清洗液（S6）和设备噪声（N）产生； 4）检查入库：对清洗后的工件进行检查，检查合格的产品入库待售，不合格工件回收后统一处理。该工序有不合格品（S8）产生； 3、7#车间非标产品硬质合金刀具工艺流程及产污环节 （1）7#车间非标产品硬质合金刀具工艺流程及产污环节 图6 7#车间非标产品硬质合金刀具工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程说明 1）原料切割：将原材料硬质合金进行下料切割成所需尺寸，切割过程中使用切削液进行切割润滑。该工序有原料废包装（S1）、废切削液（S2）、切割粉尘（G1）和机械噪声（N）产生。 2）钻孔：切割好的工件按既定尺寸进行钻孔处理。该工序有废下脚料（S9）和设备噪声（N）产生。 3）研磨：钻孔后的工件在研磨机上进行研磨，研磨过程中使用切削油进行冷却、润滑。该工序有机加工废气（G3）、废硅藻土（S5）和机械噪声（N）产生。 4）检验：将研磨后的工件进行检查，检查合格的工件进入下一步工序，不合格工件回收后统一处理。该工序有不合格品（S8）产生。 5）喷砂：经检查合格的工件送喷砂房进行喷砂处理，去除研磨过程残留的微毛刺和杂质。该工序喷砂有喷砂废气（G5）、喷砂废气除尘装置回收粉尘（S7）和机械噪声（N）产生。 6）包装入库：将表面处理后的工件进行检验后包装入库待售。 4、7#车间非标产品高速钢刀具工艺流程及产污环节 （1）7#车间非标产品高速钢刀具工艺流程及产污环节 图7 7#车间非标产品高速钢刀具工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程说明 1）原料切割：将原材料硬质合金进行下料切割成所需尺寸，切割过程中使用切削液进行润滑。该工序有废包装（S1）、废切削液（S2）、切割粉尘（G1）和机械噪声（N）产生。 2）研磨：下料切割好的工件需进行铣沟槽前处理研磨，该过程中使用切削油进行冷却、润滑。该工序有机加工废气（G4）、废硅藻土（S5）和机械噪声（N）产生； 3）热处理：切割好的工件送入4#热处理车间盐浴炉进行热处理。该工序有盐浴后清洗废水（W1）、热处理废气（G2）、盐浴后废盐渣（S3）、盐浴废水处理后废渣（S4）和设备噪声（N）产生。 4）研磨：热处理后的工件送回7#车间研磨机上进行研磨，研磨过程中使用切削油进行冷却、润滑。该工序有机加工废气（G3）、废硅藻土（S5）和机械噪声（N）产生。 5）检验：将研磨后的工件进行检查，合格的工件进入下一步工序，不合格工件回收后统一处理。该工序有不合格品（S8）产生。 6）喷砂：经检查合格的工件送喷砂房进行喷砂处理。该工序喷砂有喷砂废气（G4）、喷砂废气除尘装置回收粉尘（S6）和机械噪声（N）产生。 7）包装入库：将表面处理后的工件进行检验后包装入库待售。 5、7#车间非标产品焊接刀具工艺流程及产污环节 （1）7#车间非标产品焊接刀具工艺流程及产污环节 图8 7#车间非标产品焊接刀具工艺流程及产污环节 （2）工艺流程说明 1）下料：将原材料硬质合金、高速钢分别进行下料切割成所需尺寸，切割过程中使用切削液进行润滑；该工序有原料废包装（S1）、废切削液（S2）、切割粉尘（G1）和机械噪声（N）产生。 2）研磨：切割好的高速钢工件需进行铣沟槽研磨处理的预先进行研磨处理。该工序有机加工废气（G3）、废硅藻土（S5）和机械噪声（N）产生。 3）热处理：研磨处理后的高速钢工件送入4#热处理车间盐浴炉进行热处理。该工序有盐浴后清洗废水（W1）、热处理废气（G2）、盐浴后废盐渣（S3）、盐浴废水处理后废渣（S4）和设备噪声（N）产生。 4）焊接：热处理后的高速钢工件和下料切断后的硬质合金工件进行焊接。本项目焊接工艺采用气焊工艺，利用氧气和乙炔气燃烧生成的火焰为热源，熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合。与传统氩弧焊、电焊等工艺不同，气焊过程烟尘产生量较小。该工序主要产污环节为焊接烟尘（G8）焊接作业噪声（N）。 5）研磨：焊接后的工件送回7#车间研磨机上进行研磨，研磨过程中使用切削油进行冷却、润滑。该工序有机加工废气（G3）、废硅藻土（S5）和机械噪声（N）产生。 6）检验：将研磨后的工件进行检查，检查合格的工件进入下一步工序，不合格工件回收后统一处理。该工序有不合格品（S8）产生。 7）包装入库：检查合格的工件入库。 （二）砂轮生产项目 1、陶瓷砂轮生产工艺及产污节点图如下图： 图9 陶瓷砂轮生产工艺及产污节点图 工艺流程说明： 混料：将单晶刚玉、白刚玉、棕刚玉等原辅材料加入搅拌机，再加入黄糊精和粘土混合至均匀。此混料过程中会产生粉尘（G9）和噪声（N）。 压制成型（冷压）：将砂轮模具安装好，把称量好的物料人工添入模具空腔，最后在室温下使用液压机压制。压力大小的选择取决于物料的可塑性和砂轮要求达到的密度。压制成型工序的液压机会产生噪声（N）。 电干燥：为增加材料的结合应力，砂轮采用电炉进行干燥固化。 烧结：干燥后，砂轮在烧成炉内烧结，烧成炉用天然气作为燃料，最高温至1250℃，烧成后经自然冷却。烧结工序会产生燃烧废气（G10）。 研磨成型：用磨床把砂轮的平面、外圆、内孔精度加工到用户所要求的精度。加工过程会产生加工粉尘（G11）和磨床运行噪声(N)。 质检包装：检验砂轮的平整度、厚度、直径等是否符合要求，将合格的砂轮包装入库待售。此过程有不合格品(S8)产生。 树脂砂轮生产工艺及产污节点图如下图： 图10 树脂砂轮生产工艺及产污节点图 工艺流程说明： （1）混料：将单晶刚玉、白刚玉、棕刚玉等原辅材料加入混料机，再加入酚醛树脂粉、酚醛液体树脂混合至均匀。此混料过程中会产生粉尘(G9)和噪声(N)。 （2）压制成型（冷压）：将砂轮模具安装好，把称量好的物料人工添入模具空腔，最后在室温下使用冲压机冷压制型。压力大小的选择取决于物料的可塑性和砂轮要求达到的密度，一般为15—25 N/mm2，时间长短取决于砂轮要求达到的密度和形状以及物料的可塑性的好坏，一般为5-30s。压制成型工序的液压机会产生噪声(N)。 （3）硬化：采用电加热，初温为60—80℃，终温为160—190℃，整个固化过程需用时20—25小时，最后降温至40—60℃，此过程会有甲醛、酚类等废气(G12)产生。 （4）研磨成型：用磨床把砂轮的平面、外圆、内孔精度加工到用户所要求的精度。加工过程会产生加工粉尘(G11)和磨床运行噪声(N)。 （5）质检包装：检验砂轮的平整度、厚度、直径等是否符合要求，将合格的砂轮包装入库待售。此过程有不合格品(S8)产生。 二、主要污染工序 一、废气 1、有组织废气 项目有组织废气包括精密切削工具项目4#厂房东侧热处理车间产生的热处理废气（G2），3#、5#、6#、7#车间机加工废气（G3），3#、5#车间清洗废气（G4），喷砂房喷砂废气（G5）、锅炉房燃油锅炉燃烧废气（G6）、食堂油烟（G7）和砂轮生产项目烧成炉燃烧废气（G10）、砂轮研磨废气（G11）、砂轮硬化工序废气（G12）。 （1）热处理废气（G2） 项目4#车间热处理采用BaCl2盐浴，盐浴温度为830℃-1300℃-500℃，热处理废气通过集气罩收集至布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒（7#）排放。热处理废气处理工艺流程图见图11。 图11 热处理废气处理工艺流程图 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对热处理排气筒废气进行监测，根据现状监测结果，热处理排气筒颗粒物的进口速率0.041kg/h，进口浓度4.8mg/m3；出口排放速率0.016kg/h，排放浓度1.2mg/m3；集气罩收集效率按90%计，工作时间按15h/d计，则热处理工序颗粒物的产生速率为0.046kg/h，年产生量0.207t，排放量0.072t/a。排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区的排放浓度限值要求（10mg/m³），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求。 表12 热处理排气筒进出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 排放速率(kg/h) 2019.3.29 热处理排气筒（处理前） 颗粒物 4.8 8638 0.041 热处理排气筒（处理后） 颗粒物 1.2 13542 0.016 （2）机加工废气（G3） 项目对工件进行研磨加工处理时使用切削油进行润滑、冷却，在切削油从喷嘴喷溅到物件以及高压去毛刺清洗过程产生含有粉尘、油雾的机加工废气。项目3#、5#、6#、7#车间研磨设备全部自带油烟净化装置，本次环评不再对3#、5#、6#、7#车间机加工废气进行分析。 （3）清洗废气（G4） 项目3#车间、5#车间采用二氯甲烷对需要清洗的工件进行清洗，清洗过程不加水，定期补充二氯甲烷，每清洗100万支全部更换作为危险废物处理。在清洗过程中会产生挥发性废气二氯甲烷；在清洗机上方设置负压集气管道，挥发出来的二氯甲烷废气经管道进入喷淋吸附塔处理，之后分别通过15m高排气筒（3#车间为8#排气筒，5#车间为9#排气筒）排放。清洗废气处理工艺流程图见图12。 图12 清洗废气处理工艺流程图 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对3#车间、5#车间清洗废气排气筒废气进行监测，根据现状监测结果，3#车间清洗废气排气筒VOCs排放速率0.05kg/h，排放浓度58.3mg/m3；5#车间清洗废气排气筒VOCs排放速率0.093kg/h，排放浓度44.8mg/m3；3#车间VOCs排放量0.225t/a，5%车间VOCs排放量0.419t/a。两个车间VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业排放限值要求。 表13 清洗废气排气筒出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 排放速率(kg/h) 2019.3.29 3#车间清洗废气排气筒 VOCs 58.3 863 0.05 5#车间清洗废气排气筒 VOCs 44.8 2072 0.093 （4）喷砂废气（G5） 项目使用喷砂房使用8台喷砂机对工件表面进行处理，每台喷砂机均自带布袋除尘器，将喷砂布袋除尘器处理后的废气集中后由一根20m高的排气筒排放（10#排气筒）。喷砂废气处理工艺流程图见图13。 图13 喷砂废气处理工艺流程图 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对3#车间和喷砂房废气排气筒废气进行监测，根据现状监测结果，喷砂房喷砂废气排气筒颗粒物的排放速率0.0058kg/h，排放浓度1.0mg/m3，排放量0.026t/a。排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区的排放浓度限值要求（10mg/m³），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求。 表14 喷砂废气排气筒出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 排放速率(kg/h) 2019.3.29 喷砂房喷砂废气排气筒 颗粒物 1.0 5834 0.0058 （5）燃油锅炉燃烧废气（G7） 项目使用燃油锅炉为盐浴后清洗提供热水，锅炉已安装低氮燃烧器，柴油燃烧后废气经15m高的11#排气筒排放。青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对锅炉烟气进行监测，根据现状监测结果，柴油燃烧烟气废气量为604Nm³/h，颗粒物、SO2、NOX排放速率分别为0.0016kg/h、0kg/h、0.044kg/h；颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为2.6mg/m³（折算浓度：3.4mg/m³）、未检出（折算浓度：未检出）、71mg/m³（折算浓度：93mg/m³）。颗粒物、SO2、NOX排放量为0.007t/a、0t/a、0.198t/a。柴油燃烧烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区大气污染物排放浓度限值的要求，即颗粒物≤10mg/m3，SO2≤50mg/m3，NOx≤100mg/m3。 表15 燃油锅炉废气排气筒出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 含氧量（%） 排放速率(kg/h) 折算前 折算后 2019.3.29 锅炉废气排气筒 颗粒物 2.6 3.4 604 7.7 0.0016 SO2 未检出 未检出 -- NOX 71 93 0.044 （6）食堂油烟（G13） 项目食堂在烹饪过程产生的厨房油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。项目产生的油烟废气经油烟净化器处理后经高于所在建筑物顶1.5m的13#排气筒排放。食堂油烟废气处理工艺流程图见图14。 图14 油烟废气处理工艺流程图 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对食堂油烟排气筒废气进行监测，根据现状监测结果，排气筒油烟的排放浓度均值为0.29mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中型饮食业单位排放限值的要求（0.8mg/m3）。 表16 食堂油烟废气排气筒出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 排放浓度 均值 2019.3.29 食堂油烟排气筒 油烟 0.31 0.29 6325 0.26 0.28 0.29 0.31 （7）烧成炉燃烧废气（G10） 砂轮生产项目烧成环节使用4台烧成炉对陶瓷结合剂砂轮坯体进行高温固化。烧成炉燃料为天然气，燃气量为11.2万m3/a，项目4台烧成炉各设1根15m排气筒（1#、2#、3#、4#），燃烧废气经排气筒排放。 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对烧成炉排气筒烟气进行监测，根据现状监测结果，天然气燃烧烟气废气量为3013Nm³/h，颗粒物、SO2、NOX排放速率分别为0.0045kg/h、0kg/h、0.062kg/h；颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为1.5mg/m³（折算浓度：5.2mg/m³）、未检出（折算浓度：未检出）、21mg/m³（折算浓度：74mg/m³）。项目4台烧成炉排气筒颗粒物、SO2、NOX排放量为0.02t/a、0t/a、0.279t/a。天然气燃烧烟气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求。即颗粒物≤10mg/m3，SO2≤50mg/m3，NOx≤100mg/m3。 表17 烧成炉排气筒出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 含氧量（%） 排放速率(kg/h) 折算前 折算后 2019.3.29 烧成炉废气排气筒 颗粒物 1.5 5.2 3013 16 0.0045 SO2 未检出 未检出 -- NOX 21 74 0.062 项目4台烧成炉的排气筒成直线排列，相邻两根之间的距离为10m，4根排气筒作等效处理，等效排气筒的位置在4根排气筒连线的中点，等效排气筒烟气量排放速率0.018kg/h，SO2排放速率0kg/h，NOx排放速率0.248kg/h。 （8）砂轮研磨粉尘（G11） 项目砂轮研磨环节会产生粉尘，研磨设备自带除尘器，经除尘器处理后的废气串联室外经一台脉冲布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（5#）排放。研磨废气处理工艺流程图见图15。 图15 研磨废气处理工艺流程图 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对砂轮研磨排气筒废气进行监测，根据现状监测结果，砂轮研磨排气筒颗粒物的进口速率0.018kg/h，进口浓度2.1mg/m3；出口排放速率0.0093kg/h，排放浓度1.2mg/m3；颗粒物产生量0.081t/a，排放量0.042t/a。排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区的排放浓度限值要求（10mg/m³），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求（15m排气筒3.5kg/h）。 表18 砂轮研磨排气筒进出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 排放速率(kg/h) 2019.3.29 砂轮研磨排气筒（处理前） 颗粒物 2.1 8584 0.018 砂轮研磨排气筒（处理后） 颗粒物 1.2 7791 0.0093 （9）砂轮硬化工序废气(G12) 树脂砂轮生产过程中，将成型后的砂轮放到硬化炉内硬化，使原辅材料完全粘结在一起。硬化过程中会产生废气，污染物主要为甲醛和酚类。本项目共有5台硬化炉，硬化炉密闭，硬化废气由管道引至光氧等离子废气处理设备处理后，通过一根15m高排气筒（6#）排放。硬化废气处理工艺流程图见图16。 图16 硬化废气处理工艺流程图 青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对砂轮硬化排气筒废气进行监测，根据现状监测结果，砂轮硬化排气筒甲醛的进口速率0.0014kg/h，进口浓度0.4mg/m3；出口排放速率0.00096kg/h，排放浓度0.2mg/m3；酚类的进口速率0.0021kg/h，进口浓度0.6mg/m3；出口排放速率0kg/h，排放浓度未检出；甲醛产生量0.006t/a，排放量0.004t/a，酚类产生量0.009t/a，排放量0t/a。甲醛和酚类排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求。 表19 砂轮硬化排气筒进出口监测结果一览表 检测日期 采样点位 检测项目 检测结果（mg/m³） 标干流量（Nm³/h） 排放速率(kg/h) 2019.3.29 砂轮硬化排气筒（处理前） 甲醛 0.4 3433 0.0014 酚类 0.6 0.0021 砂轮硬化排气筒（处理后） 甲醛 0.2 4805 0.00096 酚类 未检出 -- 2、无组织废气 项目无组织废气主要包括精密切削工具项目切割粉尘（G1）、未收集的热处理废气（G2）、焊接烟尘（G8）、砂轮生产项目混料粉尘（G9）。 项目无组织排放源参数见表20。 表20 生产车间无组织排放一览表 污染物名称 所在车间位置 面源参数 长（m） 宽（m） 高（m） 切割粉尘（G1） 4#车间西侧丝锥下料车间 54 42 9 5#车间 90 42 9 6#车间 90 42 9 7#车间 90 42 9 未收集的热处理废气颗粒物（G2） 4#厂房东侧热处理车间 36 42 9 焊接烟尘（G8） 7#车间 90 42 9 混料粉尘（G9） 1#车间 90 42 9 本项目委托青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对该企业厂界上下风向的颗粒物、VOCs、臭气浓度实际产生情况进行了监测，颗粒物无组织排放监控浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准要求（1.0mg/m3）；VOCs无组织排放厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）；臭气浓度无组织排放厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准要求（20＜无量纲＞）。监测数据详见表21。 表21 项目厂界颗粒物、VOCs、臭气浓度无组织排放监测情况一览表 检测时间 检测点位 检测项目 单位 检测结果 2019.3.29 1#上风向 颗粒物 mg/m3 0.16 2#下风向 0.25 3#下风向 0.23 4#下风向 0.23 1#上风向 VOCs mg/m3 未检出 2#下风向 0.55 3#下风向 0.38 4#下风向 0.37 1#上风向 臭气浓度 无量纲 ＜10 2#下风向 17 3#下风向 15 4#下风向 14 二、废水 项目运营过程中产生的废水包括生产废水（W1）和生活污水（W2）。生产废水和生活污水经厂区预处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准后经市政污水管网进入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂（原海王污水处理厂）处理。 本次环评期间，青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对本项目厂区污水总排口废水进行了检测，其监测情况见表22。 表22 项目废水污染物排放监测情况一览表 检测时间 检测点位 检测项目 单位 检测结果 2019.3.29 污水总排口 化学需氧量 mg/L 66 氨氮 mg/L 21 总磷 mg/L 0.81 总氮 mg/L 29.6 五日生化需氧量 mg/L 19.8 氯化物 mg/L 264 溶解性总固体 mg/L 1274 由上表可知，项目污水总排口水污染物排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准要求（COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，NH3-N：25mg/L，总氮：45mg/L，总磷：5mg/L，TDS：2000mg/L，氯化物：800mg/L）。 三、噪声 项目噪声主要为各生产车间机加工过程中使用机器产生的各种机械噪声及废气处理设施、风机产生的机械噪声，噪声级约为80~95dB(A)，主要设备的噪声源强见表23。 表23 主要噪声源及源强一览表 单位：dB（A) 序号号号 设备名称 台数 源强（设备前1m） 治理措施 降噪效果 1 混料机 9 80~85 车间隔声、基础减振、消声、合理布局、加强绿化 25～30 2 成型机 6 85~90 3 着色炉 2 75~80 4 烧成炉 4 70~75 5 热硬化炉 5 75~80 6 风机 7 85~90 7 研磨机 486 90～95 8 车床 119 85～90 9 清洗机 5 90～95 10 喷砂机 23 85～90 11 抛光机 10 85～90 12 回火炉 15 75~80 13 盐浴炉 2 90～95 14 燃油锅炉LHS0.5-0.7-Y(Q) 1 85～95 本项目委托青岛华通检测评价有限公司于2019年3月29日对项目各厂界昼间、夜间噪声实际产生情况进行了监测，根据监测数据，项目厂区各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准的要求，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。各厂界噪声监测数据详见表24。 表24 本项目各厂界噪声监测一览表（单位：dB(A)） 检测时间 检测点位 检测结果（dB(A)） 2019.3.29 昼间 东厂界 60.3 南厂界 56.9 西厂界 57.3 北厂界 63.4 夜间 东厂界 51.4 南厂界 46.7 西厂界 47.8 北厂界 47.6 四、固体废物 项目的固体废物分为一般工业固体废物、危险废物和生活、食堂垃圾以及废含油抹布。 一般工业固体废物包括原料废包装（S1）、除尘器收集的粉尘（S7）、不合格品（S8）；危险废物包括废乳化液（S2、S6）、盐浴后废盐渣（S3）、盐浴废水处理后废渣（S4）、废硅藻土（S5）、喷淋废液（S9）、废机油（S12）、废切削液桶、废矿物油桶和废二氯甲烷包装物（S14）、废离子交换树脂（S15）。 1、一般工业固体废物 （1）废原料包装（S1）：项目原料废包装产生量约为1t/a,外售物资回收公司。 （2）除尘器收集的粉尘（S7）：项目喷砂机产生的废气经布袋除尘器处理后排放，除尘器收集的粉尘约为6.8t/a，外售物资回收公司；砂轮研磨工序除尘器收集的粉尘量为0.6t/a，企业收集后回于用生产。 （3）不合格品（S8）：项目生产的工件经检验合格后包装入库，不合格产品约为5t/a，外售至物资回收公司。 2、生活、食堂垃圾、废含油抹布 （1）生活垃圾（S10）、废含油抹布（S13）： 项目劳动定员600人，职工生活垃圾产生系数按0.5kg/d计，生活垃圾产生量为72t/a，废含油抹布产生量10t/a。生活垃圾和废含油抹布全部袋装化，定时收集后由环卫部门清运。 （2）食堂垃圾（S11） 项目食堂就餐人数600人/d，食堂垃圾产生量按0.2kg/(人·d)计，则年产生量为28.8t/a。项目废弃油脂主要来自隔油中的废油脂和油烟净化器中残留的废油脂。废弃食用油脂产生量按隔油率计算，项目食堂含油废水为11762m3/a，其中动植物油产生浓度为150mg/L，经隔油池后排放浓度为75mg/L，则废弃油脂产生量为0.88t/a。项目油烟产生量为0.06t/a，排放量为0.001t/a，因此项目油烟净化器残留的废油脂的量为0.059t/a，项目产生的废油脂总量为0.939t/a，食堂垃圾产生总量为29.739t/a。食堂垃圾全部袋装化，日产日清，由有资质的单位清运处置。 危险废物 1）危险废物产生情况 （1）废切削液（S2） 下料工序使用切削液后会产生废乳化液，产生量为40t/a，6#车间使用水基型清洗剂清洗铣刀机件，产生的废乳化液91t/a，其中含有废切削油，根据《国家危险废物名录》（2016年版），废乳化液属于危险废物（HW09，900-006-09）。收集后暂存于2#危废暂存库（6#铣刀生产车间北侧），委托菏泽万清源环保科技有限公司进行处理。 （2）盐浴后废盐渣（S3） 项目热处理使用钡盐盐浴，使用后会产生废盐渣，根据企业提供的资料，废盐渣产生量为57.75t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），盐浴后废盐渣属于危险废物（HW47，336-106-47），收集后暂存于2#危废暂存库，委托鑫广绿环再生资源股份有限公司进行处理。 盐浴废水处理后的废渣（S4） 盐浴废水中含有钡盐，经Na2CO3化学沉淀处理后满足相应标准后排入市政污水管网，污水处理产生的废渣约为7.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），盐浴废水处理后的废渣属于危险废物（HW47，336-106-47），收集后暂存于2#危废暂存库，委托鑫广绿环再生资源股份有限公司进行处理。 废硅藻土（S5） 项目研磨使用切削油进行冷却、润滑，企业在所有使用切削油的设备下方设置托盘，在每台研磨设备上方设置油气回收装置回收切削油，回收后的切削油经硅藻土过滤后循环使用，根据企业生产实际情况，废硅藻土的产生量约为200t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废硅藻土属于危险废物（HW08，900-213-08），收集后暂存于2#危废暂存库，委托有资质单位处理进行处理。 废二氯甲烷清洗液（S6） 项目3#、5#车间使用二氯甲烷作为超声波清洗剂，产生的废二氯甲烷清洗液为56.328t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废二氯甲烷清洗液属于危险废物（HW06，900-401-06），收集后暂存于2#危废暂存库，委托菏泽万清源环保科技有限公司进行处理。 （6）喷淋废液（S9） 项目清洗废气处理使用喷淋吸附塔对含二氯甲烷废气进行吸附，使用过程中随着吸附水的饱和，需定期更换水溶液。年产生喷淋废液为21.332t。根据《国家危险废物名录》（2016年版），喷淋废液属于危险废物（HW06，900-401-06），由铁桶盛装，暂存于2#危废暂存库，委托菏泽万清源环保科技有限公司进行处理。 （7）废机油（S12） 项目生产设备需要定期更换机油，产生的废机油约为0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废机油属于危险废物（HW08，900-249-08），收集后暂存于危废暂存库，委托菏泽万清源环保科技有限公司进行处理。 （8）废切削液桶、废机油桶和废二氯甲烷包装物（S14） 项目使用切削液、矿物油及二氯甲烷的过程中会产生废包装材料，根据企业实际生产情况，项目废切削油桶、废机油桶及废二氯甲烷包装物的产生量约为3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废切削油桶、废机油桶及废二氯甲烷包装物属于危险废物（HW49，900-041-49），收集后暂存于2#危废暂存库，委托江苏轩海化工包装容器有限公司进行处理。 （9）废离子交换树脂（S15） 项目燃油锅炉制备水使用离子交换树脂，充填量25kg，每半年更换一次，则废离子交换树脂产生量0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废离子交换树脂属于危险废物（HW13，900-015-13）。 2）危险废物汇总 危险废物产生情况汇总见表25。 表25 危险废物产生源强汇总表 序号 废物 名称 危废类别 危废 代码 产生量（t/a） 产生工序 形 态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险特性 防治措施 1 废乳化液 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 131 下料、清洗 液态 有机物 有机物 1天 T 设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存，委托有资质单位处理 2 盐浴后废盐渣 HW47含钡废物 336-106-47 57.75 热处理 固态 钡盐 钡盐 1天 T 3 盐浴废水处理后的废渣 HW47含钡废物 336-106-47 7.8 污水处理 固态 钡盐 钡盐 1天 T 4 废硅藻土 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-213-08 200 研磨 固态 有机物 有机物 1天 T 5 废二氯甲烷清洗液 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-401-06 56.328 清洗 液态 二氯甲烷 二氯甲烷 1天 T 6 喷淋废液 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-401-06 21.332 清洗废气治理 液态 二氯甲烷 二氯甲烷 1个月 T，I 7 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.8 机器运转 液态 机油 废机油 1天 T，I 8 废切削液桶、废机油桶及废二氯甲烷包装物 HW49其他废物 900-041-49 3 原料包装 固态 废切削油、废矿物油及废二氯甲烷 废切削油、废矿物油及废二氯甲烷 1天 T/In 9 废离子交换树脂 HW13有机树脂类废物 900-015-13 0.05 软水制备 固态 有机树脂 有机树脂 半年 T 3）危险废物贮存要求 根据相关规定用于存放危险废物的地方，地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。结合本项目实际情况，危险废物统一收集后，贮存在危废暂存间内，危废暂存间采取相应的防渗措施，并且安装照明设施和观察窗口，并确保地面必须为耐腐蚀性的硬化地面，且表面无裂隙，另外按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示牌，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求贮存。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#、2#、3#、4#烧成炉废气（G10） | 1#、2#、3#、4#排气筒 | SO2 | -- | -- |
|  |  |  |  | NOX | 74mg/m³，0.279t/a | 74mg/m³，0.279t/a |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5.2mg/m³，0.02t/a | 5.2mg/m³，0.02t/a |
|  |  | 砂轮研磨粉尘（G11） | 5#排气筒 | 颗粒物 | 2.1mg/m³，0.081t/a | 1.2mg/m³，0.042t/a |
|  |  | 砂轮硬化废气（G12） | 6#排气筒 | 甲醛 | 0.4mg/m³，0.006t/a | 0.2mg/m³，0.004t/a |
|  |  |  |  | 酚类 | 0.6mg/m³，0.009t/a | -- |
|  |  | 热处理废气（G2） | 7#排气筒 | 颗粒物 | 5.3mg/m³，0.207t/a | 1.2mg/m³，0.072t/a |
|  |  | 清洗废气（G4） | 8#排气筒 | VOCs | -- | 58.3mg/m3，0.225t/a |
|  |  |  | 9#排气筒 |  | -- | 44.8mg/m³，0.419t/a |
|  |  | 喷砂废气（G5） | 10#排气筒 | 颗粒物 | -- | 1.0mg/m³，0.026t/a |
|  |  | 燃油锅炉废气（G7） | 12#排气筒 | SO2 | -- | -- |
|  |  |  |  | NOX | 93mg/m³，0.1t/a | 93mg/m³，0.198t/a |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 3.4mg/m³，0.004t/a | 3.4mg/m³，0.007t/a |
|  |  | 食堂油烟废气（G13） | 13#排气筒 | 油烟 | -- | 0.29mg/m3，0.001t/a |
| 水污 染物 | 生活污水（含食堂废水） | 15762t/a | 19029t/a |
|  | 生产废水 | 3267t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 一般工业固废 | 废原料包装 | 1t/a | 0 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 7.4t/a |  |
|  |  | 不合格品 | 5t/a |  |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 131t/a |  |
|  |  | 盐浴后废盐渣 | 57.75t/a |  |
|  |  | 盐浴废水处理后的废渣 | 7.8t/a |  |
|  |  | 废硅藻土 | 200t/a |  |
|  |  | 废二氯甲烷清洗液 | 56.328t/a |  |
|  |  | 喷淋废液 | 21.332t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.8t/a |  |
|  |  | 废切削油桶、废矿物油桶及废二氯甲烷包装物 | 3t/a |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0.05t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾、废含油抹布 | 82t/a |  |
|  |  | 食堂垃圾 | 29.739t/a |  |
| 噪 声 | 项目设备选购时优选低噪声设备，项目噪声经基础减振、车间隔声后，噪声级显著降低，再通过厂区的距离衰减和厂界隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区排放限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响: 厂区内区域自然植被较少，生态系统已被人工生态系统所替代，厂区空地已经绿化并采用当地物种，对区域生态环境的影响较小。 |
| 环境影响分析 项目营运期产生的环境影响包括水环境影响、大气环境影响、声环境影响以及固体废物影响，下面分别进行分析。 一、大气环境影响分析 （一）有组织废气 1、有组织废气废气排放情况分析 项目有组织废气包括精密切削工具项目4#厂房东侧热处理车间产生的热处理废气（G2），3#、5#车间清洗废气（G4），喷砂房喷砂废气（G5）、锅炉房燃油锅炉燃烧废气（G6）、食堂油烟（G7）和砂轮生产项目烧成炉燃烧废气（G10）、砂轮研磨废气（G11）。 根据监测结果，天然气燃烧烟气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求，砂轮研磨废气、热处理废气、喷砂废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区的排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求，砂轮硬化废气排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求，清洗废气排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业排放限值要求，柴油燃烧烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区大气污染物排放浓度限值的要求。 项目产生的有组织废气污染防治设施及处理后实际排放情况见表26。 表26 项目有组织废气污染防治设施及排放达标情况一览表 污染物名称 治理措施 排气筒高度（m） 排放浓度 排放速率 排放量 排放标准 执行标准 mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h 1#~4#烧成炉废气 -- 15（1#~4#排气筒） SO2 -- -- -- 50 / 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区污染物排放浓度限值要求 NOX 74 0.062 0.279 100 / 颗粒物 5.2 0.0045 0.02 10 / 砂轮研磨粉尘 设备自带除尘器+脉冲布袋除尘器+排气筒 15（5#排气筒） 1.2 0.0093 0.042 10 3.5 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求 砂轮硬化废气 设备密闭+光氧等离子废气处理设备+排气筒 15（6#排气筒） 甲醛 0.2 0.00096 0.004 100 0.26 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求 酚类 -- -- -- 25 0.10 热处理废气（颗粒物） 集气罩+布袋除尘器+排气筒 15（7#排气筒） 1.2 0.016 0.072 10 3.5 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求 清洗废气（VOCs） 密闭+喷淋吸附塔+排气筒 15（8#排气筒） 58.3 0.05 0.225 60 / 满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业标准限值 15（9#排气筒） 44.8 0.093 0.419 60 / 喷砂废气（颗粒物） 设备自带除尘器+脉冲布袋除尘器+排气筒 20（10#排气筒） 1.0 0.0058 0.026 10 3.5 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区的排放浓度限值要求，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求 燃油锅炉废气 低氮燃烧+排气筒 15（11#排气筒） SO2 -- -- -- 50 / 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 NOX 93 0.044 0.198 100 / 颗粒物 3.4 0.0016 0.007 10 / 油烟废气 油烟净化装置+排气筒 高于屋顶1.5m（13#排气筒） 0.29 -- -- 0.8 / 满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准 由上表可知，项目有组织排放的废气排放浓度、排放速率均能达标。 2、评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评采用AERSCREEN计算最大落地浓度和占标率。由工程分析，项目有组织废气排放点源参数见表27，估算模型相关参数见表28。 表27 项目点源参数表 序号 名称 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气温度（℃） 烟气流量（m3/h） 年排放小时数（h） 污染物排放速率（kg/h） TSP 甲醛 酚类 SO2 NOx VOCs 1 排气筒1#、2#、3#、4# 15 0.55 161.2 4901 4500 0.0045 -- 0.062 2 排气筒5# 15 0.7 22.6 8788 4500 0.0093 3 排气筒6# 15 0.5 17.9 5377 4500 0.00096 -- 4 排气筒7# 15 0.8 32.2 15428 4500 0.016 5 排气筒8# 15 0.5 24.2 986 4500 0.05 6 排气筒9# 15 0.5 24.7 2371 4500 0.093 7 排气筒10# 20 0.5 15.6 6594 4500 0.0058 8 排气筒11# 15 0.3 212.8 1232 4500 0.0016 -- 0.044 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数 1500000 最高环境温度（℃） 38.9 最低环境稳定（℃） -16.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率（m） / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离（km） / 岸线方向（°） / 估算结果见表29。 表29 污染物排放最大落地浓度和占标率 污染源 污染物 最大落地浓度（μg/m3） 最大落地浓度出现距离（m） 最大占标率（%） D10% 排气筒1#、2#、3#、4# SO2 -- -- -- / NOx 1.474 330 0.59 / 颗粒物 0.107 330 0.01 / 排气筒5# 颗粒物 0.4513 281 0.05 / 排气筒6# 甲醛 0.005328 262 0.11 / 酚类 -- -- -- 排气筒7# 颗粒物 0.506 285 0.06 / 排气筒8# VOCs 6.557 167 0.55 / 排气筒9# VOCs 8.807 198 0.73 / 排气筒10# 颗粒物 0.1925 343 0.02 / 排气筒11# SO2 -- -- -- / NOx 2.472 261 0.99 颗粒物 0.08987 261 0.01 项目最大浓度占标率0.99%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （二）无组织废气 根据青岛华通检测评价有限公司的监测报告，项目颗粒物无组织排放监控浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准要求（1.0mg/m3）；VOCs无组织排放厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）；臭气浓度无组织排放厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准要求（20＜无量纲＞）。 3、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式，污染物最大落地浓度占标率为0.99%，项目大气环境评价等级为三级，不需要进一步预测，故本项目无需设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 项目运营过程中产生的废水包括生产废水（W1）和生活污水（W2）。 1、生产废水 项目生产废水主要包括锅炉排水、盐浴后清洗废水和车间保洁废水。 项目锅炉排水量约为117t/a，车间保洁废水产生量为1440t/a，混料机清洗废水900t/a。锅炉排水、车间保洁废水与混料机清洗废水经沉淀池处理后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 盐浴后清洗废水的产生量约为810t/a，清洗废水中含有8.25t/a钡盐，溶解有BaCl2的废水有毒，不能直接排放。盐浴后清洗废水通过添加4.20t/aNa2CO3进行化学沉淀处理，BaCl2和Na2CO3反应生成7.82t/a碳酸钡和4.63t/aNaCl。经化学沉淀处理后的废水与其它生产废水、生活污水混合后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级（COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，NH3-N：25mg/L，总氮：45mg/L，总磷：5mg/L，TDS：2000mg/L，氯化物：800mg/L）后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 2、生活污水 项目生活污水量为4000t/a，食堂废水产生量为11762t/a。食堂餐饮废水经隔油池处理后与经化粪池处理的生活污水排入海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 综上所述，项目排入市政污水管网总水量为19029t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TDS、氯化物，根据青岛华通检测评价有限公司的监测，项目污水总排口COD66mg/L，BOD519.8mg/L，氨氮21mg/L，总氮29.6mg/L，总磷0.81mg/L，氯化物264mg/L，溶解性总固体1274mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中C等级标准要求(COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，NH3-N：25mg/L，总氮：45mg/L，总磷：5mg/L，TDS：2000mg/L，氯化物：800mg/L)。 3、污水处理厂接纳可行性 青岛海清环保科技有限公司隶属于青岛海王纸业集团，坐落于山东青岛市，厂区具体位于青岛黄岛区海王路342号，污水处理厂主体工艺采用A2/O处理工艺，日处理污水能力3万t，污水处理厂现运行规模为2.8万t/d，设计进水指标为COD≤500mg/L，BOD5≤250mg/L，SS≤250mg/L，NH3-N≤35mg/L。本项目污水产生量为19029t/a（合63.43t/d），污水水质满足青岛海清环保科技有限公司进水指标，项目所在地属于青岛海清环保科技有限公司污水管网覆盖范围。项目污水经青岛海清环保科技有限公司处理后的污水水质排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排放，外排废水中污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷浓度分别为50mg/L、10mg/L、10mg/L、8mg/L、0.5mg/L，排放量为0.95t/a、0.19t/a、0.19t/a、0.15t/a、0.01t/a。 项目产生的废水能够妥善处理，不直接对外排放，对周围环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、噪声源 项目噪声主要为各生产车间机加工过程中使用机器产生的各种机械噪声及废气处理设施、风机产生的机械噪声，噪声级约为70~90dB(A)。 2、项目采用以下噪声防治措施： （1）主要设备的防噪措施 选用低噪声设备；对高噪声设备采用减振基底，加装隔声装置；风机采用减振基底，连接处采用柔性接头。 （2）设备安装设计的防噪措施 在设备、管道安装设计中，注意隔振、防振、防冲击，减少气体动力噪声。 （3）厂区总布置中的防噪措施 厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。对噪声大的建筑物独立布置，与其他建筑物间距适当加大，以降低噪声的影响。 根据青岛华通检测评价有限公司的监测报告，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准的要求，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 四、固体废物影响分析 项目的固体废物分为一般工业固体废物、食堂、生活垃圾、废含油抹布和危险废物。 一般工业固体废物原料废包装（S1）、除尘器收集的粉尘（S7）、不合格品（S8），一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求暂存在一般工业固体废物储存库，定期外售物资回收公司；员工生活产生生活垃圾分类单独收集后与废含油抹布由环卫部门统一处理；食堂垃圾袋装后日产日清，由有餐厨垃圾处理资质的单位清运处置。 危险废物包括废乳化液、盐浴后废盐渣、盐浴废水处理后废渣、废硅藻土、废二氯甲烷清洗液、喷淋废液、废机油、废切削液桶、废机油桶和废二氯甲烷包装物、废离子交换树脂。其中废机油暂存在1#危废暂存库，废乳化液、废清洗液、喷淋废液暂存在2#危废暂存库，委托菏泽万清源环保科技有限公司处理；废切削液桶、废矿物油桶和废二氯甲烷包装物暂存在2#危废暂存库，委托江苏轩海化工包装容器有限公司处理；盐浴后废盐渣、盐浴废水处理后废渣暂存在2#危废暂存库，委托鑫广绿环再生资源股份有限公司处理；废硅藻土暂存在2#危废暂存库，委托有资质单位处理，废离子交换树脂厂家回收。厂区危险废物暂存库已按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的要求建设和管理： 1、制定了危险废物管理计划，并定期向当地环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 2、所有危险废物都储存于容器中，密器加盖密闭，地面定期检查硬化情况硬化，定期检查现有危废库的防渗、防漏情况。 3、不相容的危险废物之间设有隔断及单独贮存库，严禁不相容危险废物堆放在一起。 4、危险废物已做好台账记录，并将记录材料存档。 5、危险废物按照危险废物特性分类进行。不混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 6、所贮存的危险废物均委托有资质单位处理。 7、对危险废物进行转移时，均按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向当地市环境保护局提出申请。 综上所述，项目产生的固体废物都得到妥善处置，对周围环境影响较小。 五、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险影响评价，提出减缓风险的措施，为环境风险管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B进行危险物质的识别，项目危险物质主要为盐浴钡盐（BaCl2）、二氯甲烷、乙炔、柴油、天然气。氯化钡存在于4#厂房原料库及热处理车间，二氯甲烷存在于2#厂房原料库及超声波清洗机内，乙炔存在于切割车间内，柴油存在于锅炉房柴油储罐内，天然气存在于厂区天然气管道。 （2）风险潜势初判 本项目天然气管道压力0.2MPA，管线长度1000m，管径0.16m，常温输送；氯化钡最大贮存量1t，二氯甲烷最大贮存量2吨，乙炔最大贮存量0.02t，柴油最大贮存量1.5t，项目危险物质存储情况见表30。 表30 项目危险物质存储表 序号 危险物质名称 临界量（t） 单元实际存储量（t） Qn/Qn Q 1 天然气 50 0.03 0.00 0.22 2 氯化钡 50 1 0.02 3 二氯甲烷 10 2 0.2 4 乙炔 10 0.002 0.00 5 柴油 2500 1.5 0.00 根据以上分析，项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价简单分析即可。 2、环境敏感目标调查 项目主要环境敏感目标分布情况详见表31。 表31 主要环境敏感目标 序号 名称 距厂界距离(m) 方位 人口 属性 1 薛家岭村 681 N 700人 村居 2 水城村 615 NE 750人 村居 3 冯家岭村 718 SE 800人 村居 3、环境风险识别 本项目涉及的风险物质主要是氯化钡、二氯甲烷、乙炔、柴油、天然气，其危险性、毒性毒理见表32至表36。 表32 天然气的危险有害特性表 天然气 英文名：Natural gas；NG 分子式：/ 分子量：/ 危险货物编号：21007 UN编号：1971 CAS号：8006-14-2 理化性质 外观与性状 无色无臭气体 燃烧热（kj/mol） 889.5 辛酸/水分配系数的对数值 无资料 相对蒸汽密度（空气=1） 0.55 熔点（℃） / 相对密度（水=1） 0.415 沸点（℃） -161.5 饱和蒸汽压 53.32kP（-168.8℃） 临界温度（℃） -82.6 临界压力（Mpa） 4.59 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 健康危害 接触限值 中国MAC：未制定 前苏联MAC：300mg/m3 侵入途径 吸入 健康危害 属微毒类，有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒、空气中达到25-30%出现头昏、呼吸加速、运动失调 燃烧爆炸危险性 闪点（℃） -188 引燃温度（℃） 538 爆炸下限（V%） 5.3 爆炸上限（V%） 15 危险特性：易燃、与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应 燃烧（分解）产污 一氧化碳、二氧化碳 禁忌物 强氧化剂、氟、氯 表33 BaCl2的危险有害特性表 中文名称 氯化钡 英文名称 barium chloride 外观与性状 白色结晶或粒状粉末 侵入途径 吸入 分子式 BaCl2 分子量 208.25 引燃温度 —— 闪点 —— 熔点 965℃ 沸点 1560℃ 蒸汽压 —— 相对密度 水=1 3.86 燃烧热(kJ/mol) —— 空气=1 —— 临界温度 —— 爆炸极限（vol%） —— 灭火剂 —— 主要用途 制造钡盐的原料。也用作杀虫剂、人造丝的消光剂及制造色淀等钡颜料 物质危险类别 第6.1类毒害品 燃烧性 不燃 燃烧分解产物 氯化氢、氧化钡、氯气 UN编号 1564 CAS NO. 10361-37-2 溶解性 溶于水，微溶于盐酸、硝酸\乙酸、硫酸，极微溶于醇,不溶于丙酮、乙醇 包装类别 Ⅰ 包装标志 13 危险特性 未有特殊的燃烧爆炸特性。与三氟化硼接触剧烈反应。腐蚀性物质，潮湿环境下能腐蚀某些金属 表34 二氯甲烷的危险有害特性表 中文名称 二氯甲烷 英文名称 dichloromethane 外观与性状 无色透明易挥发液体 侵入途径 吸入 分子式 CH2Cl2 分子量 84.93 引燃温度 615 闪点 —— 熔点 965℃ 沸点 39.75℃ 蒸汽压 30.55（10℃） 相对密度 水=1 1.33 燃烧热(kJ/mol) 28.82 kJ/mol (25℃) 空气=1 2.93 临界温度 237 爆炸极限（vol%） 上限：19/下限：12 灭火剂 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 主要用途 用作树脂及塑料工业的溶剂 物质危险类别 第6.1类毒害品 燃烧性 可燃 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 UN编号 1593 CAS NO. 75-09-2 溶解性 溶于水，微溶于盐酸、硝酸\乙酸、硫酸，极微溶于醇,不溶于丙酮、乙醇 包装类别 053 包装标志 危险特性 遇明火高热可燃。受热分解能发出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 表35 乙炔的危险有害特性表 中文名称 乙炔 英文名称 acetylene 外观与性状 无色无味气体 侵入途径 —— 分子式 C2H2 分子量 26.04 引燃温度 305 闪点 —— 熔点 -81.8℃ 沸点 -83.8℃ 蒸汽压 4053kPa（16.8℃） 相对密度 水=1 0.62 燃烧热(kJ/mol) 1298.4kJ/mol 空气=1 0.91 临界温度 35.2℃ 爆炸极限（vol%） 上限：80.0/下限：2.1 灭火剂 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 主要用途 是有机合成的重要原料之一，亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，可用于氧炔焊割 物质危险类别 2.1 燃烧性 易燃 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳、水。 UN编号 1001 CAS 74-86-2 溶解性 微溶于水、乙醇、溶于丙酮、氯仿、苯 包装类别 —— 包装标志 052 危险特性 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 表36 柴油的危险有害特性表 中文名称 柴油 英文名称 Disel oil 外观与性状 稍有粘性的棕色液体 侵入途径 —— 分子式 —— 分子量 —— 引燃温度 257 闪点 38 熔点 -18℃ 沸点 282-338℃ 蒸汽压 —— 相对密度 水=1 0.87-0.9 燃烧热(kJ/mol) —— 空气=1 —— 临界温度 —— 爆炸极限（vol%） —— 灭火剂 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 主要用途 用作柴油机的燃料。 物质危险类别 —— 燃烧性 易燃 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳。 UN编号 —— CAS —— 溶解性 —— 包装类别 Z01 包装标志 —— 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对物质的危险性进行识别。本项目原辅料及产品的主要危险物质识别结果，具体见表37。 表37 主要危险物质识别表 序号 名称 存在位置 毒性 易燃性 爆炸性 危险标记 1 天然气 天然气管道 一般毒性 易燃 可爆 易燃易爆品 2 氯化钡 热处理车间 高毒 不燃 不爆 腐蚀品 3 二氯甲烷 原料库及清洗机 一般毒性 可燃 不爆 毒害品 4 乙炔 切割车间 一般毒性 易燃 可爆 易燃易爆品 5 柴油 锅炉房 一般毒性 易燃 可爆 易燃易爆品 4、环境风险分析 大气 项目使用的天然气、乙炔、柴油具有易燃性，在生产过程中具有火灾爆炸风险，一旦发生火灾、爆炸事故，将通过大气对环境造成较大的影响；二氯甲烷一旦泄漏，会挥发形成有害气体，从而对大气环境造成影响。 （2）地下水 项目区内柴油储罐、氯化钡液或未处理的盐浴废水发生泄漏事故后，由于泄露物料及消防水不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。 （3）地表水 由于本项目在生产过程中涉及柴油、氯化钡，一旦发生柴油、氯化钡液或未处理的盐浴废水泄露事故，在处理过程中，消防水会携带大量含有柴油或氯化钡的废水，由于消防用水瞬时量比较大，有毒有害物质含量也较高，任其漫流会导致污水污染地表水水质。 5、环境风险防范措施 表38 企业环境风险防范措施一览表 序号 措施名称 防范措施内容 1 大气环境风险 项目200m范围内无环境敏感目标 2 防火防爆措施 1、从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统等方面采取防火、防爆控制措施； 2、气体原料及危险化学品原料存放周围10m以内不准进行电焊、切割等明火作业，安装自动灭火系统 3 防毒措施 员工戴好防护用品，保持工作环境的卫生与通风良好 4 自动报警系统 在生产车间内安装自动报警系统 5 安全管理措施 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 6 应急预案 根据的事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 7 危险废物 暂存间 危险废物暂存库应定期检查防渗漏、防风、防雨、防晒；定期对危险废物贮存容器或设施进行检查，发现破损应及时采取措施； （1）其它事故环境风险防范措施 ①天然气泄漏预防措施 经常检查连接燃气管是否老化、接口是否松动、是否被尖利物品或老鼠咬坏，如发生上述现象应立即与燃气公司联系。 ②氯化钡（BaCl2）泄漏预防措施 氯化钡液和未处理的盐浴废水中氯化钡含量较高，为防止氯化钡的泄漏，厂区地面须采取硬化和防渗处理，装置区必须设置围堰。 ③二氯甲烷泄漏预防措施 为防止二氯甲烷的泄漏，厂区地面须采取硬化和防渗处理，装置区必须设置围堰。 ④乙炔风险预防措施 乙炔存放场所要符合防火安全规范要求，应有良好的通风、降温措施，避免阳光曝晒，电器要有防爆装置。附近应有干粉、二氧化碳灭火器。乙炔存放场所不得堆放其它物品，严禁与氯气、氧气及易燃物品存放。乙炔瓶必须竖立放置，严禁卧睡，避免溢出发生事故，放置要固定牢固，防止倾倒。乙炔存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米，要有“严禁烟火”标志。乙炔瓶搬运要轻起轻放，防碰撞、跌落。要密封无泄漏，安全附件齐全有效。 ⑤柴油泄漏预防措施 为防止柴油泄漏外流，项目应在原料存放区设置围堰。 （2）应急预案 青岛万基万工具有限公司结合本公司实际，已经编制了《青岛万基万工具有限公司环境应急资源调查报告》、《青岛万基万工具有限公司环境风险评估报告》、《青岛万基万工具有限公司突发环境事件应急预案》、《青岛万基万工具有限公司危险废物专项应急预案》，并于2016年7月28日在青岛市环境保护黄岛分局进行备案，备案编号为：370211-2016-010-L。 6、分析结论 为了防范事故和减少危害，针对项目的环境风险特征，本次环境风险评价提出了各项防范措施。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。 项目环境风险分析简单分析内容详见表39。 表39 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 高速精密切削工具和砂轮生产新建项目 建设地点 （山东）省 （青岛）市 （西海岸新）区 （）县 （临港经济开发）园区 地理坐标 经度 120.023 纬度 35.928 主要危险物质及分布 氯化钡存在于4#厂房原料库及热处理车间，二氯甲烷存在于2#厂房原料库及超声波清洗机内，乙炔存在于切割车间内，柴油存在于锅炉房柴油储罐内，天然气存在于厂区天然气管道 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 见环境风险分析 风险防范措施要求 见环境风险防范措施 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。 六、符合性分析 1、项目与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析： 表40 项目与环环评[2016]150号文符合性一览表 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量红线、资源利用上线 本项目情况 是否符合要求 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目建设地点位于青岛市朝阳山路2425号，不位于生态保护红线范围内。 符合 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目污染物均达标排放，本次环评文件对企业环境保护措施提出了要求和建议，项目对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求 符合 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目资源利用合理，未触及资源利用上线 符合 （二）“一单”：环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 经对照，项目不在《市场准入负面清单（2018年版）》禁止准入类和许可准入类目录清单内 / 项目与《青岛市加强挥发性有机物管理若干规定》的符合性分析： 表41 项目与《青岛市加强挥发性有机物管理若干规定》的符合性分析一览表 管理规定 本项目情况 是否符合要求 单一排气筒挥发性有机物排放速率大于0.5千克/小时或排气量大于10000立方米/小时的单位，应采用《国家先进污染防治技术目录》推荐或经论证工艺技术成熟稳定的污染防治技术进行治理，不得单独或组合使用低温等离子、光氧催化、酸洗、碱洗、未配套脱附回收或脱附分解技术的活性炭吸附等污染治理技术进行治理。 项目挥发性有机物最大排放速率0.093kg/h，最大排气量6000m3/h 符合 挥发性有机物排放单位应当加强挥发性有机物污染防治设施的管理，每年对挥发性有机物的排放情况进行监测，核算挥发性有机物排放总量，保留监测记录、污染物防治设施运行记录、挥发性有机物排放总量核算记录不少于3年。 项目每年对挥发性有机物的排放情况进行监测，核算挥发性有机物排放总量，保留监测记录、污染物防治设施运行记录、挥发性有机物排放总量核算记录不少于3年 符合 使用吸附法处理挥发性有机物的单位应当对吸附剂吸附量进行计算，估算穿透时间，并在穿透前及时更换吸附剂。吸附剂使用量、吸附量、吸附剂理论可用时间等相关参数应当在防治设施周边显著位置公示。 本项目使用水吸收二氯甲烷，已对吸附量进行计算。企业对吸附剂使用量、吸附量、吸附剂理论可用时间等相关参数在喷淋吸附塔周边显著位置公示 符合 新建企业排气筒挥发性有机物排放速率大于2.5千克/小时或排气量大于60000立方米/小时，应当配套安装挥发性有机物或特征污染物在线监测设备。 项目挥发性有机物最大排放速率0.093kg/h，最大排气量6000m3/h，不需安装挥发性有机物在线监测设备 符合 新建企业原则上一栋建筑只允许设置一根挥发性有机物排气筒，超过一根的新建项目环评文件中必须论述排气筒数量和高度设置的合理性。 项目1#厂房、3#厂房、5#厂房各设一根挥发性有机物排气筒 符合 七、环境管理与环境监测 1、环境管理要求 本次环评从以下几个方面提出环境管理要求： （1）本项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放要求、总量控制要求。 （2）本项目对一般废物进行妥善处置，危险废物进行委托处理，符合环境管理要求。 （3）本次环评要求企业建立健全各种规章制度，有原材料质检制度和原材料消耗定额，有产品合格率考核，明确划分生产功能区并设置明显标识。 （4）本项目要对危险废物处置单位资质进行确认，要求原料提供商提供产品合格证明，为了环境保护目的而对相关方提出环境要求。 项目污染物排放清单结合管理要求一览表采见表42。 表42 污染物排放清单和管理要求一览表 序号 污染物种类种类 管理要求 数量（套） 1 废气 烧成炉废气 SO2、NOx、颗粒物 15m排气筒 4 砂轮研磨废气 颗粒物 密闭+二级布袋除尘器+15m排气筒 1 砂轮硬化废气 甲醛、酚类 密闭+光氧等离子废气处理设备+15m排气筒 1 热处理废气 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1 清洗废气 VOCs 密闭+喷淋吸附塔+15m排气筒 2 喷砂废气 颗粒物 密闭+二级布袋除尘器+20m排气筒 1 锅炉废气 SO2、NOx、颗粒物 低氮燃烧+15m排气筒 1 食堂废气 油烟 集气罩+油烟净化器+高出屋顶1.5m排气筒 1 2 废水 生产废水 COD、BOD5、氨氮、总磷、氯化物、溶解性总固体 锅炉废水、车间冲洗废水、设备冲洗废水经沉淀池沉淀、盐浴清洗废水投加碳酸钠化学沉淀后排入海清环保科技有限公司污水处理厂 4 生活污水、食堂污水 COD、BOD5、氨氮、动植物油 生活污水经化粪池处理、食堂污水经隔油沉淀池处理后排入海清环保科技有限公司污水处理厂 2 3 固废 一般工业固体废物 废包装材料、不合格品 一般工业固体废物暂存库 1 危险废物 废液压油、废机油、废切削液、废清洗液、废机油、喷淋废液、废切削液桶、废矿物油桶、废二氯甲烷包装物、盐浴后废盐渣、盐浴废水处理后废渣、废硅藻土、废离子交换树脂 危险废物暂存库 2 2、排污口规范化 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，项目应按照下列要求进行排污口规范化管理： （1）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求； （2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 3、排污许可管理 根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理，具体要求如下： （1）自行监测 本项目实行排污单位自行监测污染物排放情况的制度。企业需按规定安装使用环境监测、计量认证的监测设备，并定期维护监测设施，开展自行监测，并保存原始监测记录。 （2）台账记录 台账记录是企业对日常环境管理信息的记录。本项目应根据污染物生产特点和污染物排放特点，对排污口和无组织排放源的相关内容进行记录，具体内容包括： 1）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况，发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施； 2）污染防治设施运行情况及管理信息发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施； 3）污染物实际排放浓度和排放量发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施； 4）其他按照相关技术规范应当记录的信息。 此外，企业应当对台账记录的真实性和完整性负责，并依法接受环保主管部门的监督和检查，台账记录保存的期限不应少于三年。 （3）信息公开 为了强化排污单位环保意识，加强社会公众以及媒体对排污单位的监督，简化环保部门以及执法部门的监管，企业排污信息要公开，排污单位和环保部门都是信息公开的主体。 4、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，企业需进行自行监测，具体检测计划见下表： 表43 项目自行监测计划表 排污单位级别 污染物产生源 监测污染物 监测点位 检测指标 监测频次 非重点排污单位 1#车间砂轮烧成炉 SO2 1#、2#、3#、4#排气筒 50mg/m3 一年 NOX 100mg/m3 一年 颗粒物 10mg/m3 一年 砂轮研磨 颗粒物 5#排气筒 10mg/m3；3.5kg/h 一年 砂轮硬化 酚类 6#排气筒 100mg/m3；0.10kg/h 一年 甲醛 25mg/m3；0.26kg/h 一年 热处理 颗粒物 7#排气筒 10mg/m3；3.5kg/h 一年 清洗 VOCs 8#排气筒 60mg/m3 一年 9#排气筒 60mg/m3 一年 喷砂 颗粒物 10#排气筒 10mg/m3；3.5kg/h 一年 燃油锅炉 SO2 11#排气筒 50mg/m3 一年 NOX 100mg/m3 一年 颗粒物 10mg/m3 一年 食堂 油烟 12#排气筒 0.8mg/m3 一年 生产、生活 COD 污水总排口 300mg/L 一年 BOD5 150mg/L 一年 NH3-N 25mg/L 一年 总磷 5mg/L 一年 TDS 2000mg/L 一年 氯化物 800mg/L 一年 生产设备 噪声 厂界 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) 每季度 八、环保投资估算 项目投资估算情况见表44,环境保护经费初步估算共计69万元，项目总投资为8000万元，环保投资占工程总投资的0.86%。 表44 项目投资估算一览表 序号 项目名称 投资（万元） 1 布袋除尘器（3台） 8 2 排气筒（12根） 13 3 光氧等离子废气处理设备（1台） 2 4 油烟净化器（1台） 1 6 喷淋吸附塔（2套） 2 7 低氮燃烧器（1台） 0.5 8 沉淀池 20 9 减振降噪措施 5 10 化粪池防渗 1.5 11 生活垃圾收集和一般工业固体废物暂存 10 12 危险废物暂存 6 合计 69 九、“三同时”一览表 项目环保设施“三同时”一览表见表45。 表45 项目环保设施“三同时”验收表 序号 类别 污染物 治理措施 执行标准 1 废气 砂轮烧成炉废气 4根15m高排气筒排放 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值 砂轮研磨废气 布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放 排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准表2二级要求 砂轮硬化废气 光氧等离子废气处理设备处理后通过1根15m排气筒排放 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求 热处理废气 布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放 排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求 清洗废气 喷淋吸附处理后通过2根15m排气筒排放 《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业排放限值 喷砂废气 布袋除尘器处理后通过1根20m排气筒排放 排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区的排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求 燃油锅炉废气 低氮燃烧后通过15m排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准 食堂油烟 油烟净化器处理后通过高出所在建筑1.5m排气筒排放 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006） 2 废水 生活、食堂污水 食堂餐饮废水经隔油池处理后与生活污水排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放标准C等级 生产废水 锅炉排水 经沉淀池处理后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理 车间保洁废水 混料机清洗废水 盐浴后清洗废水 添加Na2CO3经化学沉淀处理后的废水与其它生产废水、生活污水排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理 3 固体废物 一般工业固体废物 一般工业固体废物暂存库 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 危险废物 危险废物暂存库 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 4 噪声 ／ 采取吸声、隔声、减振等措施， 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N 总磷 溶解性总固体 氯化物 | 经厂区预处理达到相应排放标准后排入海清环保科技有限公司污水处理厂进一步处理后排放 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放标准C等级后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理，最终排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 |
|  | 锅炉排水 |  |  |  |
|  | 盐浴后清洗废水 |  |  |  |
|  | 混料机清洗废水 |  |  |  |
|  | 车间保洁废水 |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织 | 烧成炉废气 | SO2、NOX、烟尘 | 15m排气筒（1#、2#、3#、4#）排放 | 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求 |
|  |  | 砂轮研磨粉尘 | 颗粒物 | 设备密闭+布袋除尘器+15m排气筒（5#）排放 | 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准表2二级要求 |
|  |  | 砂轮硬化废气 | 酚类、甲醛 | 光氧等离子废气处理设备+15m排气筒（6#）排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求 |
|  |  | 热处理废气 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（7#）排放 | 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求 |
|  |  | 清洗废气 | VOCs | 设备密闭+喷淋吸附塔+2根15m排气筒（8#、9#）排放 | 满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业排放限值要求 |
|  |  | 喷砂废气 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经1根20m排气筒（10#）排放 | 排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区的排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求 |
|  |  | 燃油锅炉废气 | SO2、NOX、烟尘 | 低氮燃烧后经15m排气筒（11#）排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 |
|  |  | 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化装置处理后由高于屋顶1.5m排气筒（12#）排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）要求 |
|  | 无组织 | 切削粉尘、混料粉尘、未收集的热处理废气、焊接烟尘 | 颗粒物 | 车间通风 | 无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准要求 |
| 固体废弃物 | 生产 | 危险废物 | 委托有资质单位处理 | 不直接对外排放 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 统一收集、外售处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾、废含油抹布 | 由环卫清运处理 |  |
|  |  | 食堂垃圾 | 袋装后由有资质的单位清运处置 |  |
| 噪声 | 项目噪声经基础减振、车间隔声后，噪声级显著降低，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区排放限值要求（昼间65B(A)，夜间55B(A)）。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 通过增加厂界周围绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂内及其厂界周围环境绿化，绿化以乔木、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、净化空气的作用，项目运营对周边生态环境的影响较小。 |

结论与建议

结论： 1、工程概况 青岛万基万工具有限公司位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，是2006年10月26日由韩国（株）YG-1公司在青岛胶南临港经济技术开发区注册成立的独资企业，公司产品主要为各种规格的铣刀、丝锥、钻头等高速精密数控切削工具和砂轮。公司自成立以来不断增加新设备，公司现有生产项目包括“高速精密切削工具项目”、“精密金属切削刀具的表面涂层项目”、“砂轮生产项目”等三个。 青岛万基万工具有限公司现已将“砂轮生产项目”由单一陶瓷结合剂生产线更改为陶瓷结合剂生产线和树脂结合剂生产线，生产工艺发生重大变动；“高速精密切削工具项目”多次增加新设备，防治污染的措施发生重大变动。根据《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）第十二条和《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）第二十四条的规定，青岛万基万工具有限公司“砂轮生产项目”和“高速精密切削工具项目”需重新报批环境影响评价文件。 2、产业政策、规划、平面布置符合性 （1）产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)，项目中的“砂轮生产项目”不在“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，属于允许类项目；项目所使用的设备不在“限制类”或“淘汰类”设备名录内；生产的砂轮不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制生产的直径450mm以下的各种结合剂砂轮，符合相关的国家产业政策；“高速精密切削工具项目”产品为用于三轴以上联动数控机床、数控系统的各种规格的铣刀、丝锥、钻头等高速精密数控切削工具。属于鼓励类“十四、机械 1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料”；项目热处理过程中使用高温氯化钡盐浴炉进行淬火，根据产业政策要求，淘汰类“十、机械 2、热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰）”；根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），本项目不在特别管理措施之内，故本项目符合国家产业政策的要求。 （2）规划、用地、生态红线的符合性 1）项目规划符合性分析 项目生产规模不变，不新增厂房，根据建设方提供的《建设用地规划许可证》（编号：2006-081），项目用地符合青岛西海岸新区总体规划（2017-2035年）。 2）项目用地符合性分析 项目位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，占地面积104258m2。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目不在其中列出的“限制或禁止用地项目目录”名单内。项目用地性质为国有土地出让的工业用地（土地证书证号【017470726】），项目用地符合土地利用要求。 3）生态红线符合性分析 根据山东省生态保护红线规划（2016-2020），项目所在地不在生态保护红线区内，距离项目最近生态保护红线区为东北2.3km处的小珠山生物多样性维护生态保护红线区（SD-02-B4-02）。 （3）平面布置合理性 项目充分利用厂区自然条件、方便物料运输、保障安全生产，项目总图布置合理。 3、环境质量现状分析结论 （1）环境空气 根据《青岛市人民政府关于印发青岛市环境空气质量功能区划的通知》（青政发[2014]14号）的规定，项目所在地为环境空气质量二类区。 项目所在区域大气环境质量一般。 （2）地表水 项目建设区周围无大的水质污染源，最近地表水为隐珠河（位于项目西侧约1300m），水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准要求。 （3）声环境 项目位于青岛市黄岛区朝阳山路2425号，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定及环境管理部门的要求，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A），项目区域昼间噪声能够稳定达标，夜间噪声不能稳定达标。 4、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 项目运营过程中产生的废水包括生产废水和生活污水。 项目生产废水主要包括锅炉排水、盐浴后清洗废水、混料机清洗废水和车间保洁废水。锅炉排水量约为117t/a，车间保洁废水产生量为1440t/a，混料机清洗废水900t/a。锅炉排水、车间保洁废水与混料机清洗废水经沉淀池处理后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 盐浴后清洗废水的产生量约为810t/a，通过添加Na2CO3进行沉淀处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放标准C等级后排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 项目生活污水量为4000t/a，食堂废水产生量为11762t/a。食堂餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起排入青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理。 项目排入市政污水管网总水量为19029t/a，经青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求后排外。 （2）大气环境影响分析 项目产生的废气主要分为有组织废气和无组织废气。 砂轮烧成炉废气通过4根15m高排气筒（1#、2#、3#、4#）排放；砂轮研磨粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（5#）排放；砂轮硬化废气经光氧等离子废气处理设备处理后经15m高排气筒（6#）排放；热处理废气由集气罩收集+布袋除尘后经1根15m高排气筒（7#）排放；清洗废气由喷淋吸附塔处理后经8#、9#15m排气筒排放；喷砂废气由设备自带布袋除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经1根15m和1根20m排气筒（10#）排放；燃油锅炉柴油经低氮燃烧后废气由15m高排气筒（11#）排放；油烟废气由油烟净化装置处理后通过高于屋顶1.5m排气筒（12#）排放。 根据监测结果，天然气燃烧烟气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区污染物排放浓度限值要求，砂轮研磨废气、热处理废气、喷砂废气排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区的排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求，砂轮硬化废气排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求，清洗废气排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第七部分：其它行业》（DB37/2801.7-2019）表1非重点行业排放限值要求，柴油燃烧烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区大气污染物排放浓度限值的要求。 切割粉尘、混料粉尘、未收集的热处理废气颗粒物、焊接烟尘通过车间通风，在各生产车间内无组织排放，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准要求，项目产生的废气经采取相应的治理措施后能满足相应的排放标准，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目噪声经基础减振、车间屏蔽和距离衰减后，厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值的要求，对周围环境敏感点影响很小。 （4）固体废物环境影响分析 项目固体废物全部处理、处置，不直接对外排放，对周围环境的影响很小。 （5）环境防护距离 项目无组织排放废气为颗粒物，大气环境影响评价等级为三级，不需设置大气环境防护距离。 （7）环境风险分析 本项目风险潜势等级为Ⅰ，进行简单分析，青岛万基万工具有限公司已结合公司实际，编制了《青岛万基万工具有限公司环境应急资源调查报告》、《青岛万基万工具有限公司环境风险评估报告》、《青岛万基万工具有限公司突发环境事件应急预案》、《青岛万基万工具有限公司危险废物专项应急预案》，并于2016年7月28日在青岛市环境保护黄岛分局进行备案，备案编号：370211-2016-010-L，经采取有效的控制措施后，环境风险可接受。 （8）总量控制因子 项目生产废水、生活污水（含食堂废水）经青岛海清环保科技有限公司污水处理厂处理达标后排放，污水总量指标由污水处理厂统一申请，故本项目无需单独申请水污染物总量指标。 项目燃油锅炉和烧成炉燃烧产生的废气中含有SO2和NOx，排放量为0t/a和0.477t/a，项目排放的挥发性有机物的量为0.648t/a，故项目需申请废气NOx和挥发性有机物总量控制指标分别为0.477t/a、1.296t/a。 5、总结论 综上所述，项目选址合理、平面布置合理可行，符合目前国家产业政策要求；经过对其环境影响评价，认为不存在足以影响该工程实施的环境问题；项目的社会、经济效益明显，环境损失小，在以区域环境质量经整改达标的前提下，全面落实报告提出的各项环保措施确保污染物达标排放的情况下，从环境影响的角度评价项目建设可行。 建议： 1、加强绿化和现有绿化的管理工作，对厂区内的部分区域进一步规范； 2、项目在营运过程中需对工人采取必要的劳动保护措施，如配备防尘口罩、加强车间的换气通风等以使其对工人身体健康产生的影响减至最低。 3、项目产生的危险废物必须委托有资质的单位进行处理、转移，企业不得随意处置。 4、项目清洗使用的二氯甲烷属于《优先控制化学品名录（第一批）》和《有毒有害大气污染物名录（第一批）（征求意见稿）》中所列化学品，限制使用，企业应用环保清洗取代二氯甲烷清洗。 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 其他与环评有关的行政管理文件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境敏感目标图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目与小珠山生物多样性维护生态保护红线区位置关系图 附图五 项目与青岛西海岸新区总体规划位置关系图 附图六-十一 车间平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护局翻印