青华通检字（2019） 第Q578A号

检 测 报 告

| 项目名称： | 地下水、土壤检测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 青岛万基万工具有限公司 |
| 检测日期: | 2019年12月5日 |

青岛华通检测评价有限公司

一、基本信息

| 单位名称 | 青岛万基万工具有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 青岛市黄岛区朝阳山路2425号 |
| 联 系 人 | 张涛 | 联系电话 | 15908997416 |
| 样品来源 | 采样 |
| 采样时间 | 2019年12月5日 | 分析时间 | 2019年12月5-10日 |
| 检测人员 |  |
| 检测项目 | 地下水：氯化物、硝酸盐（以N计）、pH值、溶解性总固体、耗氧量、铁、锰、铜、镉、铅、总硬 度 土壤：砷、汞、铅、镉、铜*、镍* |
| 仪器设备 | 名称 | 编号 | 型号 | 检定有效期 |
|  | 温湿度计 | QDHT03-2505 | TES-1360A | 2020.9.18 |
|  | 空盒气压表 | QDHT03-1107 | DYM3 | 2020.9.16 |
|  | 远红外干燥箱 | QDHT04-3001 | GX-125B | 2020.3.4 |
|  | 电子天平 | QDHT04-1201 | FA2004 | 2020.7.11 |
|  | 电子天平 | QDHT04-0801 | TB-215D | 2020.7.11 |
|  | pH计 | QDHT04-2701 | PHS-3C | 2020.3.4 |
|  | 原子吸收分光光度计 | QDHT04-3301 | TAS-990AFG | 2021.7.11 |
|  | 离子色谱仪 | QDHT04-3901 | CIC-D160 | 2020.9.9 |
|  | 原子荧光光度计 | QDHT04-3101 | PF51 | 2020.3.18 |
| 样品状态 | 地下水：05L塑料瓶9瓶，水质澄清，保存完好。 土壤：0.5L玻璃瓶3瓶，保存完好。 |
| 解释与说明 | ①地下水样品中包含1瓶耗氧量、硝酸盐（以N计）的平行样，1瓶氯化物的空白样，结果不体现在报告中。 ②“*”为分包检测项目，分包单位为华夏安健检测评价技术服务有限公司，资质认定证书编号为181521340218。土壤铜、镍项目为无能力分包。 ③地下水检测结果小于检出限时，结果以检出限加L表示。 |

二、检测结果

| （一）地下水检测结果 |
| --- |
| 检测时间 | 检测位点 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 2019.12.5 | 厂区水井出口 | 19Q578A.1 | 氯化物 | mg/L | 128.2 |
|  |  | 19Q578A.1 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.09 |
|  |  | 19Q578A.1 | pH值 | mg/L | 6.89 |
|  |  | 19Q578A.1 | 溶解性总固体 | mg/L | 951 |
|  |  | 19Q578A.1 | 耗氧量 | mg/L | 2.39 |
|  |  | 19Q578A.2 | 铁 | mg/L | 1.59 |
|  |  | 19Q578A.2 | 锰 | mg/L | 0.112 |
|  |  | 19Q578A.2 | 铜 | mg/L | 0.012 |
|  |  | 19Q578A.2 | 镉 | mg/L | 0.005 |
|  |  | 19Q578A.2 | 铅 | mg/L | 2.5×10-3L |
|  |  | 19Q578A.11 | 总硬度 | mg/L | 608 |
| 本页以下空白 |
| （二）土壤检测结果 |
| 检测时间 | 检测位点 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 2019.12.5 | 1# | 19Q578A.3 | 砷 | mg/kg | 5.4 |
|  |  | 19Q578A.3 | 汞 | mg/kg | 0.086 |
|  |  | 19Q578A.3 | 铅 | mg/kg | 29.0 |
|  |  | 19Q578A.3 | 镉 | mg/kg | 0.15 |
|  |  | 19Q578A.4 | 铜* | mg/kg | 21 |
|  |  | 19Q578A.4 | 镍* | mg/kg | 18 |
|  | 2# | 19Q578A.5 | 砷 | mg/kg | 7.5 |
|  |  | 19Q578A.5 | 汞 | mg/kg | 0.093 |
|  |  | 19Q578A.5 | 铅 | mg/kg | 27.1 |
|  |  | 19Q578A.5 | 镉 | mg/kg | 0.76 |
|  |  | 19Q578A.6 | 铜* | mg/kg | 24 |
|  |  | 19Q578A.6 | 镍* | mg/kg | 25 |
|  | 3# | 19Q578A.7 | 砷 | mg/kg | 8.7 |
|  |  | 19Q578A.7 | 汞 | mg/kg | 0.072 |
|  |  | 19Q578A.7 | 铅 | mg/kg | 25.3 |
|  |  | 19Q578A.7 | 镉 | mg/kg | 0.04 |
|  |  | 19Q578A.8 | 铜* | mg/kg | 20 |
|  |  | 19Q578A.8 | 镍* | mg/kg | 25 |
| 本页以下空白 |

| 三、检测技术规范、依据 |
| --- |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| 地 下 水 | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.016mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
|  | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | / |
|  | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05mg/L |
|  | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | / |
|  | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | / |
|  | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | / |
|  | 镉 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | / |
|  | 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 2.5×10-3mg/L |
|  | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 土壤 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
|  | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
|  | 铜* | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg |
|  | 镍* | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 本页以下空白 |

- 附表

| （一）检测期间参数附表 |
| --- |
| 检测日期 | 采样时间 | 气温（℃） | 相对湿度（%） | 气压（kPa） |
| 2019.12.5 | 14:42-14:45 | 15.2 | 54.9 | 102.6 |
| 本页以下空白 |

- 现场采样示意图

注：☆为地下水采样点位；■为土壤检测点位。

六、质量保证和质量控制

为了确保检测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次检测中对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各个环节进行严格的质量控制，具体要求如下：

（1）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（2）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

（3）检测分析过程中使用经计量部门检定、校准，并在有效使用期内的仪器。

（4）所有检测数据、记录必须经检测分析人员、质控负责人审核，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。

（5）根据被测污染因子特点选择检测分析方法，确定检测仪器。

七、结论

不予判定。

（正文以下空白）

| 编制人： |  | 审核人： |  | 签 发 人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期： |  | 日 期： |  | 签发日期： |  |

说   明

1.本报告无检验单位检验检测专用章和骑缝章无效。

2.本报告无编制人、审核人、签发人签字无效。

3.本报告涂改无效。

4.本报告未经同意不得复印。经批准复印的报告，报告复印件未加盖检验单位检验检测专用章和骑缝章无效。

5.本报告不得用于各类广告宣传。

6.对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理。

7.本报告仅对采集样品检测结果负责。

8.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

9.除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

检测机构：青岛华通检测评价有限公司

联系地址：青岛市黄岛区烟台东八路17号

邮政编码：266400

联系电话：0532-86887027

15763977121

传    真：0532-86163150

# Text boxes

北

新世纪

■3#

三车间

二车间

一车间

朝阳山路

其他厂区

八车间

七车间

四车间

■ 1#

☆

五车间

■2#

六车间

八车间